## Slide 1: 第六章 不确定性分析

## Slide 2
作为一个年产值22亿元、规模已连续11年居本行业全国之首的塑料袋生产企业，河南遂平华强塑胶有限公司（包括漯河华强塑胶有限公司，以下简称华强）在2008年2月突然停产结算，并宣布整体转让，两万多名员工离开了公司。昔日下班的时候，从厂里出来的工人把厂门口的十字路口堵得满满的，骑车的、走路的，像赶集一样。路上一溜推车子卖饭的，生意火得不得了。但如今，随着华强的停产，十字路口附近的诸多小吃摊不见了，大街上空空荡荡。
华强停产跟国家“限塑令”有关。2007年12月31日国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》，要求从2008年6月1日起，在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋，而华强90%的产品都在国家限制之列，随着国家限塑令的临近，华强只有选择停产。
华强的停产

## Slide 3
华强停产也受《中华人民共和国劳动合同法》实施的影响。华强属于劳动密集型企业，有员工两万多人，按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，企业在与员工签订劳动合同后，将支付养老、医疗、失业等社会保障方面的费用，这些费用对于华强来说是一笔不小的数目。
除了上述提到的两个原因外，还有一个，那就是生产塑料袋没有太多技术含量，有一套机器即可开工，这就导致很多家庭作坊式的企业产生，而他们给华强带来了销售冲击。

## Slide 4
通过华强停产的案例可以看出，项目投产后存在政策、市场等各种风险，尤其是技术水平低、核心竞争力不强、抗风险能力较差的项目完全可能因承受不了风险而导致项目失败。为了选出抗风险能力强的技术方案或提高项目应对风险的能力，在技术方案财务可行性研究的基础上，还必须对技术方案进行风险和不确定性分析。

## Slide 5
盈亏平衡分析
01
敏感性分析
02
案例分析
04
风险分析
03

## Slide 6: 不确定性分析
一. 不确定性
被评价项目（方案）的预测效果与将来实施后的实际效果的差异。
因此，技术经济分析的结论并非是绝对的，即存在不确定性。
概念
二、不确定性分析
不确定性分析是研究项目中各种因素的变化和波动对其经济效益影响的方法。
三、方法
盈亏平衡分析 敏感性分析

## Slide 7
1.盈亏平衡分析方法
运用产量-成本-利润的关系和盈亏平衡点，来分析项目财务上的经营安全性。
2.敏感性分析
找出影响经济效益的最敏感因素和数据，以便加以控制的方法。

## Slide 8
四、不确定性分析的意义
②有助于对工程项目的不同方案做出正确的选择.注重各方案在项目因素发生变化和波动后的效果，然后再从中选出最佳方案。
①有助于对工程项目各因素的影响趋势和影响程度有一个定量的估计；

## Slide 9
1.盈亏平衡分析概念
第一节 盈亏平衡分析
盈亏平衡分析是根据建设项目正常生产年份的产品产量(销售量)、固定成本、可变成本、税金等，研究建设项目产量、成本、利润之间变化与平衡关系的方法。当项目的收益与成本相等时，即盈利与亏损的转折点，即盈亏平衡点(BEP)。
盈亏平衡分析可分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。

## Slide 10
2、线性盈亏平衡分析的原理
（1）总成本费用划分
固定成本、可变成本
(2) 盈亏平衡分析的假设条件
a.产量等于销量
b.可变成本随产量比例变化
c.固定成本保持不变
d.销售收入与销售数量成正比例

## Slide 11
(3)盈亏平衡图
销售收入、总成本费用、产量之间的变动关系
金额
产量
固定成本F
总成本费用C=F+cvQ
销售收入B=PQ
盈亏平衡点产量
Q*
盈亏平衡点BEP
考虑企业应缴纳的销售税金，扣税后的销售收入曲线应向下移

## Slide 12
盈亏平衡点的分析
  销售收入R=PQ
  总成本 C=F+cvQ 销售税金及附加T=tQ
  销售利润=R-C-T
  利润为零时，盈亏平衡产量为

## Slide 13: 盈亏平衡分析的其他指标

## Slide 14
某项目生产能力3万件/年，产品售价3000元/件，总成本费用7800万元，其中固定成本3000万元，总变动成本与产量呈线性关系。请进行盈亏平衡分析。
例

## Slide 16
影响BEP的因素：
固定成本越高，BEP越高
销售价格越高，BEP越低
单位变动成本越高，BEP越高

## Slide 17: 3 、非线性盈亏平衡分析
Πmax
C(Q)
B(Q)
BEP2
BEP1
BEP(Q1)
BEP(Q2)
Qg
∏(Q)
盈
亏
亏
Q
B(C)
0
Notes: <number>

## Slide 18
C(Q)与B(Q)有两个交点BEP1和BEP2，这两个交点就是盈亏平衡点。
当 Q＞BEP(Q1)或Q＞BEP(Q2)时,亏损。
当BEP(Q1) ＜Q＜BEP(Q2)时，盈利。
设销售收入函数为B(Q),总成本函数为C(Q),利润函数为∏(Q),则

## Slide 19
在盈亏平衡点，B(Q)=C(Q)，即
据此方程可求得两个盈亏平衡点BEP(Q1)和BEP(Q2)。要使利润达到最大，其必要条件是:

## Slide 20: 即
亦即

## Slide 21
即：边际收益(MR)=边际成本(MC)
利润最大的充分条件是：

## Slide 22
例: 某项目的年总成本C=0.5X2－4X+8，产品的价格P=6－1/8X，X为产量，求其盈亏平衡点及最大利润。
解: B=P*X=6X-1/8X2
C=0.5X2-4X+8
盈亏平衡时，B=C，即
6X-1/8 X2=0.5 X2-4X+8
解得:X1=0.845；X2=15.15

## Slide 24
4、优劣盈亏平衡分析
对若干个互斥方案进行比选的情况下，如果是某个共有的不确定因素影响这些方案的取舍，则可以进行优劣盈亏平衡分析。
1)概念

## Slide 25
基本分析思路
设两个互斥方案的经济效果都受到某不确定因素x的影响，把x看作一个变量，把两个方案的经济效果指标都表示为x的函数：
E1＝f1（x）
E2＝f2（x）
式中E1和E2分别为方案1与方案2的经济效果指标。
当两个方案的经济效果相同时，有
f1（x）＝f2（x）
从方程中解出x的值，即为方案1与方案2的优劣盈亏平衡点，也就是决定这两个方案优劣的临界点。

## Slide 26
例
生产某种产品有三种工艺方案，采用方案1，年固定成本800万元，单位产品变动成本为10元；采用方案2，年固定成本500万元，单位产品变动成本20元；采用方案3，年固定成本300万元，单位产品变动成本为30元。分析各种方案适用的生产规模。

## Slide 27
解:各方案总成本均可表示为产量Q的函数:
C1=800+10Q
C2=500+20Q
C3=300+30Q
各方案的年总成本曲线如图所示:
图中，M是C2，C3的交点；N是C1，C2的交点；L是C1，C3的交点.

## Slide 28
C
800
500
300
C3
C2
C1
Qm
Ql
Qn
Q
(20)
(25)
(30)
L
M
N

## Slide 29
对应的产量分别为Qm 、Ql 、Qn
当Q< Qm时，方案3年总成本最低;
当Q> Qn时，方案1年总成本最低;
当Qm <Q< Qn时，方案2年总成本最低.
当Q= Qm 时，即C2=C3
Cf2+ Cv2 Qm= Cf3 +Cv3Qm
Qm=(Cf2 -Cf3 )/(Cv3 -Cv2)=20(万件)
Q= Qn,即,C1=C2。

## Slide 30
Cf1+ Cv1 Qn= Cf2 +Cv2Qn
Qn=(Cf1-Cf2)/(Cv2-Cv1)=30(万件)
结论:
当Q<20万件时，应采用方案3;
当Q>30万件时，应采用方案1;
当20<Q<30万件时，应采用方案2。

## Slide 31
综合例题 某企业生产两种产品分别是X与Y，可以采用三种设备A、B、C进行生产，三种设备可视为三个互斥方案，其每月生产的费用如表所示，产品X的单价为12元，Y的单价为16元，假如产品X与Y的月销售量是个不确定性因素，如何选择生产设备？
设备 | 固定费 | 单位变动费 | 
 |  | X | Y
A B C | 20000 30000 70000 | 7 3 3 | 11 11 5

## Slide 32
解：采用优劣平衡分析方法比选互斥方案，设x与y分别是产品X与Y的月销售量，各设备生产的平均每月盈利分别为GA、GB、GC
GA=(12－7)x＋(16－11)y－20000
GB=(12－3)x＋(16－11)y－30000
GC=(12－3)x＋(16－5)y－70000
三个方案分别进行两两比较，当方案优劣平衡时，即两方案设备生产的月平均盈利相等，可以求得两方案的优劣平衡方程：
GA=GB， GB=GC ，GA=GC

## Slide 33
GA、GB、GC代入并简化，得
x=2500 (1)
y=6667 (2)
4x+6y=50000 (3)
上述方程作成图的优劣平衡线。
8333
y
C有利区域
B有利区域
A有利区域
6667
X

## Slide 34
5、盈亏平衡分析法评价
简单直观
存在问题：
有一系列假设条件，与实际不完全符合，降低了其分析的可靠性。
只能给出项目总体的抗风险能力，而不能反映各风险因素的影响程度。
没有考虑资金时间价值。

## Slide 35
第二节 敏感性分析
1.概念
通过测定一个或多个不确定因素的变化所导致的评价指标的变化幅度，了解各因素变化对实现预期目标的影响程度。

## Slide 36
预测项目的主要不确定因素可能发生的变化，分析不确定因素的变化对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度，提出相应的控制对策，为科学决策提供依据。
敏感性分析的基本思路

## Slide 37
对项目评价指标有影响的不确定因素很多，例如产品产（销）量，售价，原料、动力价格，投资，经营成本，工期及生产期等。其中有的不确定因素的变化会引起评价指标发生很大变化，对项目方案经济评价的可靠性产生很大的影响。

## Slide 38
找出敏感因素，提出控制措施。
敏感性分析核心问题
自身可能会有很大变化且会引起评价指标产生很大变化，对方案评价的可靠性产生很大影响的不确定性因素。
敏感因素

## Slide 39
2.敏感性分析的基本方法
(1)确定敏感性分析的分析指标
在选择分析指标时，应与确定性分析指标相一致。
(2)选择敏感性分析的不确定性因素
应根据经济评价的要求和项目特点，将发生变化可能性较大，对项目经济效益影响较大的几个主要因素设定为不确定因素。
(3)研究并设立不确定因素的变动范围

## Slide 40
(4)计算各不确定因素在可能的变动范围内所导致的经济效果指标的变动结果
把不确定因素的变动与分析指标的对应数量关系反映出来，从而找出最敏感的因素.
(5) 坐标图中绘出经济评价指标的临界线,绘制不确定性因素的变化曲线.
敏感性因素的变化曲线与临界线的交点即该因素允许变化的最大幅度。

## Slide 41
（６）结合确定性分析进行综合评价、选择
在技术项目方案分析比较中，对主要不确定因素变化不敏感的方案，其抵抗风险能力较强，获得满意经济效益的潜力比较大，优于敏感方案。
还应根据敏感性分析结果，采取必要相应对策。

## Slide 42
例： 某投资项目基础数据如表所示，所采用的数据是根据对未来最可能出现的情况预测估算的(期末资产残值为0)。
通过对未来影响经营情况的某些因素的预测，估计投资额K、经营成本C、产品价格P均有可能在20%的范围内变动。假设产品价格变动与纯收入的变动百分比相同，已知基准折现率为10%，不考虑所得税。试分别就K、 C 、 P三个不确定性因素对项目净现值作单因素敏感性分析。

## Slide 43
根据表中数据，可计算出确定性分析结果为：
NPV=-K+(B -C)(P/A,10%,10)(P/F,10%,1)
=-200+606.1440.9091=135.13(万元)
基础数据表 单位：万元
年 份 | 0 | 1 | 2~11
投资额K | 200 |  | 
经营成本C |  |  | 50
纯收入B |  |  | 110
净现金流量 | -200 | 0 | 60
解
下面在确定性分析的基础上分别就K、C、P三个不确定因素作单因素敏感性分析

## Slide 44
对不确定因素作单因素敏感性分析
设K、C、P 变动百分比分别为K、C、P，则分析K、C、P分别变动对NPV影响的计算式为
NPV=-K(1+ K)+(B-C) (P/A,10%,10)(P/F,10%,1)
NPV=-K+[B(1+ P)-C] (P/A,10%,10)(P/F,10%,1)
假设各变化因素均按10%， 20%变动,计算结果如下表所示。
NPV=-K+[B-C (1+ C)] (P/A,10%,10)(P/F,10%,1)

## Slide 45
敏感性分析计算表 (NPV,10%,万元)
变动量 变动因素 | -20% -10% 0 +10% +20%
投资额K | 175.13 155.13 135.13 115.13 95.13
经营成本C | 190.99 163.06 135.13 107.20 79.28
产品价格P | 12.249 73.69 135.13 196.57 258.01
根据表中数据绘出敏感性分析图,如下图所示。

## Slide 46
敏感性分析图
NPV(万元)
-20 -10 0 10 20 不确定因素变动幅度(%)
经营成本
投资额
产品价格
由上表和上图可以看出，在同样变化率下，对项目NPV的影响由大到小的顺序为P、C、K。

## Slide 47
但它是在一个很强的假定条件下：只变动某一因素，其他因素不变。这实际上是很难成立的。实际上可能会有两个或两个以上的因素同时变动，此时单因素敏感性分析就不能反映项目承担风险的状况。因此，必要且有可能时，可进行多因素敏感性分析。
单因素敏感性分析的优点是便于一目了然地看出哪个因素对评价指标最敏感，哪个因素不敏感。

## Slide 48
上面例题，现假设投资和经营成本同时变动，变动比率分别为x, y。
看一下x, y怎样组合项目是可行的。
NPV=-K(1+ x) +[B-C（1+y)] (P/A,10%,10)(P/F,10%,1)
推导得出 NPV= 135.166-200x-279.3y
令NPV=0 ，得y=-0.716x+0.484
x
y
在这条直线上的组合，会使净现值为0，
直线右上方项目不可行，
左下方项目可行。

## Slide 49: 三因素敏感性分析 例题
某投资项目的有关资料见下表，表中所采用的数据是根据对未来可能出现的情况估算的。由于对未来影响经济环境的某些因素把握不大，所以，投资、经营成本和产品价格具有可能在20%的范围内变化。设基准折现率为10%，试分别就上述三个不确定性因素作敏感性分析。
年份 | 0 | 1 | 2-10 | 11
投资 | 15000 |  |  | 
销售收入 |  |  | 19800 | 19800
经营成本 |  |  | 15200 | 15200
资产残值 |  |  |  | 2000
净现金流量 | -15000 | 0 | 4600 | 6600

## Slide 50: 分析
分别用x,y,z表示投资、经营成本和产品价格三个因素的变化率。则净现值为：
NPV=-15000(1+x)+[19800(1+z)-15200(1+y)] (P/A,10%,10)(P/F,10%,1)+2000(P/F,10%,11)
经过整理得
NPV=11394-15000x-84900y+110593z

## Slide 51: 多因素敏感性分析
取不同的产品价格变动幅度带入上式，可以得出一组临界线方程（NPV=0）：
当z=+20%时， y=-0.1767x+0.3947
当z=+10%时， y=-0.1767x+0.2645
当z=-10%时， y=-0.1767x+0.0039
当z=-20%时， y=-0.1767x-0.1263
在坐标图上，这是一组平行线。

## Slide 52
10
20
30
A
B
-10
10
-20
20
Z=20%
Z=10%
Z=0%
Z=-10%
Z=-20%
-10
若点A(-20%,-10%,-20%)
则A位于临界线z=-20%左下方，NPV>0;
若点B(5%,10%,-10%)
则点B位于临界线z=-10%的右上方，NPV<0。

## Slide 53
第三节、风险分析
1风险的概念、分类、来源及风险管理的步骤
1.1风险的概念
  风险（Risk），是相对于预期目标而言，经济主体遭受损
  失的不确定性。
1
不确定性是风险存在的必要条件
2
潜在损失是风险存在的充分条件
3
经济主体是风险成立的基础
理解风险的概念应把握以下三要素

## Slide 54
1.2风险的分类
  按照风险与不确定性的关系、风险与时间的关系和风险
  与行为人的关系，对风险进行分类。
风险分类
纯风险和理论
风险
主观风险和
客观风险
静态风险和
动态风险
纯风险是指不确定性中仅存在损失的可能性。
静态风险是社会经济处于稳定状态时的风险。
动态风险则是由于社会经济的变化而产生的风险。
主观风险本质上是心理上的不确定性。
客观风险与主观风险相比可以更精确地被观察和
测量。
理论风险是指不确定性中既存在收益的不确定性，
也存在损失的不确定性。

## Slide 55
市场风险
1.3项目风险的主要来源
市场风险
指由于市场价格的不确定性导致损失的可能性
技术风险
指高新技术的应用和技术进步使建设项目目标
发生损失的可能性
信用风险
指由于有关行为主体不能做到重合同、守信用
而导致目标损失的可能性。
责任风险
指承担法律责任后对受损一方进行补偿而使自
己蒙受损失的可能性。
财产风险
指与项目建设有关的企业和个人所拥有、租赁
或使用的财产

## Slide 56
1.4风险管理的步骤
风险识别
（1）
风险估计
（2）
风险决策
（3）
风险应对
（4）

## Slide 57
2风险识别
风险识别概念、内容
风险识别（Risk Identification），是指采用系统论的观点对项目全面考察、综合分析，找出潜在的各种风险因素，并对各种风险进行比较、分类，确定各因素间的相关性与独立性，判断其发生的可能性及对项目的影响程度，按其重要性进行排列，或赋予权重。

## Slide 58
风险识别的一般步骤：
明确所要实现的目标；
（1）
找出影响目标值的全部因素；
（2）
分析各因素对目标的相对影响程度；
（3）
根据对因素向不利方向变化的可能性进行分析
、判断，并确定主要风险因素
（4）

## Slide 59
主要内容
3风险估计
主要内容
风险估计（Risk Assessment），是指采用主观概率和客观概率的统计方法，确定风险因素的概率分布，运用数理统计分析方法，计算项目评价指标相应的概率分布或累计概率、期望值、标准差。
估计风险大小不仅要考虑损失或负偏离发生的大小范围，更要综合考虑各种损失或负偏离发生的可能性大小，即概率。工程建设项目的风险可用项目某一经济效益指标的负偏离。

## Slide 60
3.1离散概率分布
  当变量可能值为有限个数，这种随机变量称为离散随机变
  量，其概率密度为间断函数。在此分布下指标期望值为：
为指标的期望值；pi为第i种状态发生的概率；xi为第i种状态下
的指标值；n为可能的状态数。
指标的方差D为：
指标的均方差（或标准差）σ为:
例题

## Slide 61
【例】某高新技术转化项目的净现值为随机变量，并有如
表所示的离散型概率分布，求净现值的期望值、方差和标
准差。
数据表
解：
净现值的标准差σ=432
净现值的可能状态 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500
概率分布 | 0.1 | 0.5 | 0.25 | 0.15
返回

## Slide 62
3.2.1正态分布
概率密度
变量取值x
3.2连续概率分布
  当一个变量的取值范围为一个区间，这种变量称为连续变量，
  其概率密度分布为连续函数。常用的连续概率分布有以下几种。
  正态分布是一种最常用的概率分布，特点是密度函数以均值为中心对
  称分布。
设变量为 ，x的正态分布概率密度函数为
p（x），x的期望值x和方差D计算公式如下：
当 =0、 =1时称这种分布为标准
正态分布，用N（0，1）表示

## Slide 63
3.2.2三角分布
三角分布概率密度图
概率密度
变量取值
M
O
P
  三角分布的特点是密度函数由悲观值、最可能值和乐观值构成的
  对称的或不对称的三角型。
三角分布适用于描述工期、投资等不对称分布的输入变量，也可
用于描述产量、成本等对称分布的输入变量

## Slide 64
3.2.3梯形分布
概率密度
变量取值
M
O
P
图6-13 梯形分布概率密度图
3.2.4 β分布
变量取值
P
O
M
概率密度
图6-14 β分布概率密度图
梯形分布是三角分布的特例，在确定
变量的乐观值和悲观值后，对最可能
值却难以判定，只能确定一个最可能
值的范围，这时可用梯形分布描述。
对参数作出三种估计值：悲观值P、
最可能值M、乐观值O
公式
期望值
方差

## Slide 65
【例】假定方案净现值服从均值为11.67百万元、标准差为9.37百万元的正态分布，试求（1）方案净现值大于等于0的概率；（2）方案净现值大于17.5百万元的概率。
解：
（1）方案净现值大于或等于0的概率为
（2）方案净现值大于或等于17.5百万元的概率为

## Slide 66
3.3概率树分析
  概率分析的一般步骤是：
例题
（1）
列出需要考虑的各种风险因素，如投资、经营成本、
销售价格等
（2）
设想各种风险因素可能发生的状态，即确定其数值发
生变化个数
（5）
求方案净现值的期望值(均值)E(NPV)
（4）
分别求出各种风险因素发生变化时，方案净现金流
量各状态发生的概率和相应状态下的净现值NPV（j）
（3）
分别确定各种状态可能出现的概率，并使可能发生
状态概率之和等于1
（7）
对概率分析结果作说明
（6）
求出方案净现值非负的累计概率

## Slide 67
【例】某商品住宅小区开发项目现金流量的估计值如表所示，根据经验推断，营业收入和开发成本为离散型随机变量，其值在估计值的基础上可能发生的变化及其概率见表.试确定该项目净现值大于零及大于或等于3 000万元的概率。基准收益率ic=12%。
表 基本方案的参数估计
单位：万元
表 不确定因素的变化范围
年份 | 1 | 2 | 3
营业收入 | 857 | 7 143 | 8 800
开发成本 | 5 888 | 4 873 | 6 900
其他税费 | 56 | 464 | 1 196
净现金流量 | -5 087 | 1 806 | 9 350
 | -20% | 0 | +20%
营业收入 | 0.2 | 0.6 | 0.2
开发成本 | 0.1 | 0.3 | 0.6
变幅
概率
因素

## Slide 68
解：
（1）项目净现金流量未来可能发生的9种状态如图所示。
0.2
0.1
0.6
0.3
0.6
0.1
0.6
0.3
0.2
0.1
0.6
0.3
估算状态
销售收入状态概率
开发成本
状态概率
图6-17 概率树图
可能状态（j） | 状态概率（pj） | NPV（万元） | Pj*NPV（万元）
1 | 0.12 | 3 123.2 | 374.8
2 | 0.06 | 5 690.4 | 341.4
3 | 0.02 | 8 257.6 | 165.2
4 | 0.36 | -141.3 | -50.9
5 | 0.18 | 2 425.9 | 436.7
6 | 0.06 | 4 993.0 | 299.6
7 | 0.12 | -1 767.0 | -212.0
8 | 0.06 | -838.7 | -50.3
9 | 0.02 | 1 728.5 | 34.6
合计 | 1.00 |  | 1 339.1

## Slide 69
（2）分别计算项目净现金流量各种状态的概率pj（j=1-9）
其余类推，结果见图6-17。
其余类推，结果见图6-17。
（4）计算项目净现值的期望值：
（5）计算净现值大于零的概率：
（6）计算净现值大于等于3000万元的概率：
返回

## Slide 70
风险厌恶
风险偏爱
风险中性
满意度准则
最小值方差准则
期望值准则
期望值方差准则
4风险决策
4.1风险态度与风险决策（Risk Decision）准则
人是决策的主体，在风险条件下决策行为取决于决策者 的风险态度，对同一风险决策问题，风险态度不同的人决策的结果通常有较大的差异。
典型风
险态度
风险决
策准则
相对应

## Slide 71
4.2风险态度与风险决策（Risk Decision）准则
满意度准则
满意度准则既可以是决策人想要达到的收益水平，也可以是决策人想
要避免的损失水平，因此它对风险厌恶和风险偏爱决策人都适用。当
选择最优方案花费过高或在没有得到其他方案的有关资料之前就必须
决策的情况下，应采用满意度准则
期望值准则
期望值准则是根据各备选方案指标损益值的期望值大小进行决策，如
果指标为越大越好的损益值，则应选择期望值最大的方案；如果指标
为越小越好的损益值，则选择期望值最小的方案。由于不考虑方案的
风险，实际上隐含了风险中性的假设。因此，只有当决策者风险态度
为中性时，此原则才能适用。
例题
例题

## Slide 72
最小方差准则
一般而言，方案指标值的方差越大则方案的风险就越大。所以，风险
厌恶型的决策人有时倾向于用这一原则选择风险较小的方案。
期望值方差准则
期望值方差准则是将期望值和方差通过风险厌恶系数A化为一个标准
Q来决策的准则。
式中：风险厌恶系数A的取值范围为0~1，越厌恶风险，取值越大。通
过调整A的取值范围，可以使Q值适合于任何风险偏好的决策人。

## Slide 73
5风险应对
风险应对（Risk Response），是指根据风险决策的结果，研究规避、控制
与防范风险的措施，为项目全过程风险管理提供依据。
风险回避
（1）
损失控制
（2）
风险转移
（3）
风险保留
（4）

## Slide 74: 习题
某产品年销售量为12万台，已知每件产品的销售价格为675元，每件产品缴付的营业税金及附加为165元，单位产品可变成本为250元，年总固定成本费用为1500万元，试求产量表示的盈亏平衡点，盈亏平衡点的生产能力利用率、盈亏平衡点的售价。