## Slide 1
一、编码器
1. 二进制编码器
(1) 8—3线普通编码器
(2) 8—3线优先编码器74148
2. 二—十进制优先编码器74147
3.2 中规模集成组合逻辑电路

## Slide 2
二、译码器
(2) 3－8 线译码器
1.二进制译码器
(1) 2－4 线译码器
(3) 用译码器设计组合逻辑电路
2.二—十进制译码器
(1) 七段数码管
(2) 数字显示译码器7448
3.数字显示译码器
作业

## Slide 3
2. 问题 （a）按时完成作业（内容截至交作业周） （b）漏题 （c）抄袭 （d）作业本
作业：
1. 作业等级：A+，A，B，C，D，E；
对应成绩：100，95，90，80，70，60

## Slide 4
编码：在数字技术中，用二进制数码0和1构成的一组有序组合（称为代码）来表示各种对象（如十进制数、字符等）的过程。
3.2 中规模集成组合逻辑电路
一、编码器
节目录
标题区
用途：使用编码技术可以大大减少数字系统中信号传输线的条数，同时便于信号的接收和处理。如8输入 3输出编码器。

## Slide 5
1. 二进制编码器
2n个互不相同的状态
(1) 8—3线普通编码器
(码长为n)
2n个代码
图 3.2.1
表3.2.1 功能表
(2) 8—3线优先编码器74148
74148简化符号
表3.2.2 74148功能表
2. 二—十进制优先编码器74147
表3.2.3 74147功能表
标题区
节目录

## Slide 6
图 3.2.1

## Slide 7
表3.2.1 3位二进制编码器真值表
输 入 | 输 出
I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 | A B C
1 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 | 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 | 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 | 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 | 1 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 | 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 | 1 1 1
编码为输入端十进制下标的自然二进制码
输入端高电平（即逻辑“1”）有效

## Slide 8
74148简化符号
输入端
输出端
输出使能端
74148各输入端、输出端都是低电平有效。
(Enable)：输入使能端
用于级联扩展当输入使能有效，但输入信号全部无效时，改端口出0
输出有效标志位
低电平表示“电路工作，编码信号有效”

## Slide 9
表3.2.2 8—3线优先编码器74148功能表
编码为输入端十进制下标的自然二进制码的反码
输入端低电平(即逻辑“0”)有效
1
0
1 1 0
1 1 1 1 1 1 0 Ø
0
1
0
1 0 1
1 1 1 1 1 0 Ø Ø
0
0
0
0
0
0
0
0
1
EN
使能输入
1 1 1
1 0 0
0 1 1
0 1 0
0 0 1
0 0 0
1 1 1
1 1 1
Y2 Y1 Y0
输 出
0
0
0
0
0
0
1
1
YEX
输出标志
1
1 1 1 0 Ø Ø Ø Ø
1
1 1 0 Ø Ø Ø Ø Ø
1
1 0 Ø Ø Ø Ø Ø Ø
1
1 1 1 1 0 Ø Ø Ø
1
1 1 1 1 1 1 1 0
1
0 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
0
1 1 1 1 1 1 1 1
1
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
YEN
I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0
使能输出
输 入

## Slide 10
74147简化符号
74147各输入端、输出端都是低电平有效。

## Slide 11
表3.2.3 二—十进制优先编码器74147功能表
0 1 1 0
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø 0
0 1 1 1
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø 0 1
1 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
Y3 Y2 Y1 Y0
输 出
Ø Ø Ø Ø Ø 0 1 1 1
Ø Ø Ø Ø 0 1 1 1 1
Ø Ø Ø 0 1 1 1 1 1
Ø Ø Ø Ø Ø Ø 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ø Ø 0 1 1 1 1 1 1
Ø 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
输 入
编码为输入端十进制下标的8421BCD码的反码
输入端低电平（即逻辑“0”）有效

## Slide 12
二、译码器
译码：将输入的每个代码的含义“翻译”过来，给出相应的输出信号。
1.二进制译码器
2n个代码（码长为n）
2n个互不相同的状态
(1) 2－4 线译码器
图 3.2.5
表 3.2.4 2－4 线译码器的功能表
2－4线译码器的逻辑表达式
图 3.2.6 双2－4线译码器74139的简化逻辑符号
标题区
节目录

## Slide 13
器件工作
器件不工作
器件工作
EN=1，Yi =1 ( i = 0,1,2,3 )
EN=0，Yi(A1,A0) = mi ( i = 0,1,2,3 )
地址输入端
译码输出端
使能端

## Slide 14
表 3.2.4 2－4 线译码器的功能表
1 1 0 1
1 0
0
0
0
0
1
EN
使能输入
1 1 1 0
1 1
1 0 1 1
0 1
0 1 1 1
0 0
1 1 1 1
Ø Ø
Y0 Y1 Y2 Y3
A1 A0
输 出
输 入
EＮ=0 时，器件工作，以输入的一组二进制数对应的
十进制数为下标的输出端被选中（输出0，低电平有效）

## Slide 15
图 3.2.6 双2－4线译码器74139的简化逻辑符号

## Slide 16
(2) 3－8 线译码器
图3.2.7(a) 74138简化符号
表 3.2.5 3－8线译码器74138的功能表
3－8线译码器74138的逻辑表达式
标题区
节目录

## Slide 17
图 3.2.7 (a) 简化符号
使能端
地址输入端
译码输出端

## Slide 18
3－8线译码器74138的逻辑表达式
器件不工作
器件工作
E1=1 和E2A+E2B = 0 同时满足
Yi (A2,A1,A0) = mi ( i = 0,1…,7 )
E1=1和E2A+E2B= 0 不同时满足
Yi =1 ( i = 0,1…,7 )

## Slide 19
表 3.2.5 3－8 线译码器74138的功能表
1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1
1 0
1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 Ø
Ø 1
E1 E2A+E2B
使能输入
1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0
1 0 1 1 1 1 1 1
0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
Ø Ø Ø
1 1 1 1 1 1 1 1
Ø Ø Ø
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
A2 A1 A0
输 出
输 入

## Slide 20
译码器的扩展
（1）74139扩展为3-8译码器
（2）74138扩展为4-16译码器

## Slide 21
(3) 用译码器设计组合逻辑电路
原理：译码器每个输出端分别与某一个最小项（高电平译码）或某一个最小项非（低电平译码）相对应。
例1 用74138实现函数 F = AB + AC 。
例2 用74138设计一个多输出组合网络。
标题区
节目录

## Slide 22
例1 用74138实现函数 F = AB + AC 。
解：F (A,B,C) = AB + AC = m4 + m6 + m7
= m4 + m6 + m7
= m4 · m6 · m7
另，F (C,B,A) = AB + AC = m1 + m3 + m7
= m1 + m3 + m7
图 3.2.10 (a)
图 3.2.10 (b)

## Slide 23
图 3.2.10 (a)

## Slide 24
图 3.2.10 (b)

## Slide 25
例2 用74138设计一个多输出组合网络，它的输入为A、B、C三个变量，输出为下面三个函数。
F3 = A + B + C
F2 = A + C
F1 = AC + BC

## Slide 26
= m0+m2+m4+m5+m6+m7
= m1 + m3
= m1 · m3
F3(A,B,C) = A+B+C = A B C = m0 =Y0
= Y1 · Y3
解：F1(A,B,C) = AC + BC = m1 + m5 + m7
= m1 · m5 · m7
F2(A,B,C) = A + C = m0+m2+m4+m5+m6+m7
= Y1 · Y5 · Y7
图 3.2.11

## Slide 27
图 3.2.11

## Slide 28
2.二—十进制译码器
8421BCD码译码器7442
余3BCD码译码器7443
余3格雷BCD码译码器7444
图 3.2.12 (c) 7442逻辑符号
表 3.2.7二—十进制译码器 7442的功能表
标题区
节目录

## Slide 29
图 3.2.12 (c)
地址输入端
输出端

## Slide 30
表 3.2.7二—十进制译码器 7442的功能表
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 0 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9
A3 A2 A1 A0
输 出
输 入

## Slide 31
续表
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 1
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9
A3 A2 A1 A0
输 出
输 入

## Slide 32
数字显示
译 码 器
BCD码
3. 数字显示译码器
七 段
数码管
(1) 七段数码管
半导体
数码管
液 晶
数码管
共阳极
共阴极
标题区
节目录

## Slide 33
(a) 外形图
(b) 等效电路
图 3.2.13 C－391E

## Slide 34
(2) 数字显示译码器7448
7448简化符号
图 3.2.15 0～15十六个字符显示
表 3.2.8 7448功能表
图 3.2.17 用7448驱动BS201A的连接方法
图 3.2.18 有灭零控制的8位数码显示系统
标题区
节目录

## Slide 35
简化符号
8421BCD
输入端
七
段
输
出
端
灯光测试输入端
串行灭零输入端
熄灭输入/串行
灭零输出端

## Slide 36
图 3.2.15 0～15十六个字符显示

## Slide 37
表 3.2.8 7448功能表
1 1 1 0 0 0 0
1
0 1 1 1
Ø
1
7
1 1 1 1 1 1 1
1
1 0 0 0
Ø
1
8
1 1 1 0 0 1 1
0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0
Ya Yb Yc Yd Ye Yf Yg
输 出
1
1
1
1
1
1
1
1
LT
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
1
RBI
1
1
1
1
1
1
1
1
BI / RBO
1 0 0 1
0 1 1 0
0 1 0 1
0 1 0 0
0 0 1 1
0 0 1 0
0 0 0 1
0 0 0 0
A3 A2 A1 A0
输 入
译
码
显
示
说明
5
4
3
6
9
2
1
0
十进制
数 或
功 能

## Slide 38
续表
测试
1 1 1 1 1 1 1
1
Ø Ø Ø Ø
Ø
0
LT=0
灭零
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
1
RBI=0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1
0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 1
Ya Yb Yc Yd Ye Yf Yg
输 出
Ø
1
1
1
1
1
1
LT
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
RBI
0
1
1
1
1
1
1
BI / RBO
Ø Ø Ø Ø
1 1 1 1
1 1 1 0
1 1 0 1
1 1 0 0
1 0 1 1
1 0 1 0
A3 A2 A1 A0
输 入
熄灭
译
码
显
示
说明
15
14
13
BI=0
12
11
10
十进制
数 或
功 能

## Slide 39
图 3.2.17 用7448驱动BS201A的连接方法
1KΩ×7

## Slide 40
图 3.2.18 有灭零控制的8位数码显示系统
零显示区域
灭零区域
0
0
0
0
0.
1
0
0
灭零区域

## Slide 41: 思考题
1.用二进制译码器设计组合逻辑函数的原理是什
么？如何设计？

## Slide 42
作业题
3.12
标题区

## Slide 43
4-2编码器、2-4线译码器示意图
+5V
4-2线
编码器
F1
F0
2-4线
译码器
Y3
Y2
Y1
Y0
3
2
1
0
1000
11
1000