## Slide 1: Verilog HDL

## Slide 2
第一部分 硬件描述语言Verilog HDL的
基本概念和基本架构

## Slide 3
1.硬件描述语言（HDL）概述
描述电子电路（特别是数字电路）的语言
可从门级、寄存器传输级、行为级进行描述
常见的语言：Verilog、VHDL
用硬件描述语言（HDL）的程序设计硬件的好处：易于理解、易于维护、调试电路速度快、有许多的易于掌握的仿真、综合和布局布线工具，还可以用C语言配合HDL来做逻辑设计的前后仿真，验证功能是否正确。

## Slide 4: 什么是Verilog HDL？
目前应用最广泛的一种硬件描述语言：
在美国使用Verilog HDL进行设计的工程师大约有60000人；
全美国有200多所大学教授用 Verilog 硬件描述语言的设计方法；
在我国台湾地区几乎所有著名大学的电子和计算机工程系都讲授Verilog有关的课程。
Verilog HDL语言最初是在1983年由Gateway Design Automation 公司为其模拟器产品开发的硬件建模语言。
Verilog HDL是硬件描述语言的一种，用于数字电子系统设计。它允许设计者用它进行各种级别的逻辑设计，以及进行数字逻辑系统的仿真验证、时序分析、逻辑综合。

## Slide 5
门原语名 实例名 (端口连接)
3.门原语调用格式
注：实例名可省略，端口连接采用输出在前，输入在后。
2.门原语
Verilog语言提供已经设计好的门，称为门原语（primitive，共12个），这些门可直接调用，不用再对其进行功能描述。

## Slide 6
and （与） | or（或） | xor（异或）
nand（与非） | nor（或非） | xnor（同或）
and (out, in1, in2);
端口连接中第一个是输出，其余是输入，输入个数不限。
门原语（1-6）

## Slide 7
not （非门）
buf（缓冲器）
端口列表中前面是输出，最后一个是输入，输出个数不限。
not (OUT1, IN);
buf b1_2out(OUT1, OUT2, IN);
门原语（7,8）

## Slide 8
bufif1 b1 (out, in, ctrl);
bufif0 b0 (out, in, ctrl);
端口列表中前面是输出，中间是输入，最后是使能端，输出个数不限。
notif1 n1 (out, in, ctrl);
notif0 n0 (out, in, ctrl);
bufif1 (控制端1有效缓冲器) | notif1（控制端1有效非门）
bufif0 (控制端0有效缓冲器) | notif0（控制端0有效非门）
门原语（9-12）

## Slide 9: 3.数据类型及其常量、变量
常量
整数:
二进制整数(b或B) 十进制整数(d或D)
十六进制整数(h或H) 八进制整数(o或O)
数字表达方式有以下三种:
1.<位宽><进制><数字>这是一种全面的描述方式。
8'b10101100
2.<进制><数字>在这种描述方式中,数字的位宽采用缺省 位宽(这由具体的机器系统决定,但至少32位)。
b10101100
3.<数字>在这种描述方式中,采用缺省进制十进制。
22

## Slide 10: 数据类型及其常量、变量
参数(Parameter)型
在Verilog HDL中用parameter来定义常量,即parameter型数据是一种常数型的数据，其说明格式如下：
parameter 参数名1＝表达式，参数名2＝表达式, …， 参数名n＝表达式;
parameter msb=7; //定义参数msb为常量7
parameter e=25, f=29; //定义二个常数参数

## Slide 11: 数据类型及其常量、变量
变量
一． wire型
wire型数据常用来表示用于以assign关键字指定的组合逻辑信号。Verilog程序模块中输入输出信号类型缺省时自动定义为wire型。wire型信号可以用作任何方程式的输入，也可以用作“assign”语句或实例元件的输出。
wire a; //定义了一个一位的wire型数据
wire [7:0] b; //定义了一个八位的wire型数据
wire [4:1] c, d; //定义了二个四位的wire型数据

## Slide 12: 数据类型及其常量、变量
二． reg型
寄存器是数据储存单元的抽象。寄存器数据类型的关键字是reg.
通过赋值语句可以改变寄存器储存的值，其作用与改变触发器储存的值相
当。
。在“always”块内被赋值的每一个信号都必须定义成reg型。
reg rega; //定义了一个一位的名为rega的reg型数据
reg [3:0] regb; //定义了一个四位的名为regb的reg型数据
reg [4:1] regc, regd; //定义了两个四位的名为regc和regd的reg型数据
reg型只表示被定义的信号将用在“always”块内，理解这一点很
重要。并不是说reg型信号一定是寄存器或触发器的输出。

## Slide 13: 运算符及表达式
算术运算符(+,－,×，/,％)
赋值运算符(=,<=)
关系运算符(>,<,>=,<=)
逻辑运算符(&&,||,!)
条件运算符(?:)
位运算符(~,|,^,&,^~)
移位运算符(<<,>>)
拼接运算符({ })
其它

## Slide 14: 运算符及表达式

## Slide 15: 赋值语句
赋值语句
在Verilog HDL语言中，信号有两种赋值方式：
(1).非阻塞(Non_Blocking)赋值方式( 如 b <= a; )
块结束后才完成赋值操作。
b的值并不是立刻就改变的。
这是一种比较常用的赋值方法。（特别在编写 可综合模块时）
(2).阻塞(Blocking)赋值方式( 如 b = a; )
赋值语句执行完后,块才结束。
b的值在赋值语句执行完后立刻就改变的。
可能会产生意想不到的结果

## Slide 16: 赋值语句
always @( posedge clk )
begin
b<=a;
c<=b;
end
clk信号的上升沿到来时，b就等于a，c就等于b，这里应该用到了两个触发器。请注意：赋值是在"always"块结束后执行的，c应为原来b的值。
always @( posedge clk )
begin
b=a;
c=b;
end
clk信号的上升沿到来时，将发生如下的变化：b马上取a的值，c马上取b的值(即等于a)，生成的电路图如下所示只用了一个触发器来寄存器a的值，又输出给b和c。这大概不是设计者的初衷，如果采用[例1]所示的非阻塞赋值方式就可以避免这种错误。

## Slide 17
第二部分 使用Verilog HDL语言
设计常见的MSI组合电路

## Slide 18: 模块（module）
模块是Verilog的基本描述单位，用于描述某个设计的功能或结构及其与其它模块通信的外部接口
模块中，可以采用下述方式描述一个设计：
  数据流方式
  行为方式
  结构方式
  上述方式的混合
每个模块先要进行端口的定义，并说明输入（input) 、输出（output)和双向（inout)，然后对模块功能进行描述。

## Slide 19
模块定义的一般语法结构如下：
模块（module）

## Slide 20: 行为描述方式：
一般使用下述语句描述，可以对组合、时序逻辑电路建模。
1）initial 语句
2）always 语句
数据流描述方式：
一般使用assign语句描述，主要用于对组合逻辑电路建模。
结构描述（门级描述）方式：
一般使用Primitive（内部元件）、自定义的下层模块对电路描述。主要用于层次化设计中。
几种描述方式小结：
模块（module）

## Slide 21: 结构说明语句
initial语句
initial语句的格式如下：
initial
begin
语句1;
语句2;
......
语句n;
end
举例说明：
[例1]：
initial
begin
areg=0; //初始化寄存器areg
for(index=0;index<size;index=index+1)
memory[index]=0; //初始化一个memory
end
在这个例子中用initial语句在仿真开始时对各变量进行初始化。
initial语句只执行一次。相反，always语句则是不断地重复执行，直到仿真过程结束。

## Slide 22: 结构说明语句
always说明语句
always 的时间控制可以是沿触发也可以是电平触发的，可以单个信号也可以多个信号，中间需要用关键字 or 连接，如：
always @(posedge clock or posedge reset) //由两个沿触发的always块
begin
……
end
always @( a or b or c ) //由多个电平触发的always块
begin
……
end

## Slide 23
/* Gate-level description of a half adder */
module HalfAdder_GL(A, B, S, C);
input A, B; //输入端口声明
output S, C; //输出端口声明
wire A, B, S, C;
xor X1 (S, A, B );
and A1 (C, A, B);
endmodule
端口类型说明
功能描述
模块名
数据类型说明

## Slide 24
/* Gate-level description of a half adder */
module HalfAdder_GL(A, B, S, C);
input A, B; //输入端口声明
output S, C; //输出端口声明
wire A, B, S, C;
xor X1 (S, A, B );
and A1 (C, A, B);
endmodule
/* Dataflow description of a half adder */
module HalfAdder_DF(A, B, S, C);
input A, B;
output S, C;
wire A, B，S, C;
assign S = A ^ B; //赋值
assign C = A & B; //赋值
endmodule
/* Behavioral description of a half adder */
module HalfAdder_BH(A, B, S, C);
input A, B;
output S, C;
reg S, C; //声明端口数据类型为寄存器
  always @(A or B) // always语句：循环重复执行
begin
S = A ^ B; //用过程赋值语句描述逻辑功能
C = A & B;
end
endmodule

## Slide 25
1995版
2001、2005版
不同时期的语法规则有所不同!

## Slide 26
第三部分 使用Verilog HDL语言
设计常用触发器

## Slide 27
1D
C1
CLK
Q
D
1. 没有异步清零端DFF
一、行为建模描述DFF
//D flip-flop without reset
module DFF (Q, D, CLK);
output Q;
input D, CLK;
reg Q;
always @ (posedge CLK )
begin
Q <= D;
end
endmodule

## Slide 28
2. 有异步清零端DFF
1D
C1
CLK
Q
D
R
RST
//D flip-flop with asynchronous reset ( V2001,V2005)
module DFF (output reg Q, input D, CLK, RST);
always @ (posedge CLK , negedge RST)
begin
if (!RST) Q <= 1'b0; //same as: if (RST == 0)
else Q <= D;
end
endmodule

## Slide 29
module dff_rs_async(clk,r,s,d,q);
input clk,r,s,d;
output q;
reg q;
always@(posedge clk or posedge r or posedge s)
begin
if(r) q<=1'b0;
else if(s) q<=1'b1;
else q<=d;
end
endmodule
3. 有异步清零、置位端DFF
1D
C1
clk
q
d
R
r
S
s