## Slide 1
独立源和受控源

## Slide 2
一、 独立电源
是有源元件，能独立对外提供能量。
1 电压源
符号：
+ -
特性： ① 端电压由元件本身确定，与流过的电流无关；
②流过的电流由外电路确定；
③若 us= 0（电压源置零），相当于一条短路线；
④注意不能短接（电流为无穷大）；
?

## Slide 3
    ⑤ uS为常数时 ，称为直流电压源。VCR曲线——平行于i轴的直线。
    ⑥ uS为给定时间函数时，称为时变电压源。VCR曲线：平行于i轴的直线，随时间变化。
i
uS
US
i
uS (t)
uS (t1)
uS (t2)

## Slide 4
特性：
① 流过的电流由元件本身确定，与端电压无关；
is
2. 电流源
符号：
    ②端电压由外电路确定；
    ；
③若 iS = 0(电流源置零)，相当于开路;
    ④注意不能开路（电压为无穷大）；
    ⑤iS 为常数时 ，称为直流电流源;
    ⑥ iS 为时间函数时，称为时变电流源。
?

## Slide 5
求左图电路中电压源和电流源的功率。
流经电压源的电流由外电路决定，
此题中即由电流源决定，即i=10A
电流源的端电压由外电路决定，
此题中即由电压源决定，即u=20V
电压源:电压和电流为关联参考，
电流源:电压和电流为非关联参考，
Notes: 流经电压源的电流是由外电路决定的，电流可以从不同方向流经电压源，所以电压源可能对外电路提供能量（功率），也可能从外电路吸收能量（功率）。
电流源的端电压由外电路决定的，其端电压的极性可以有不同的方向，所以电流源可能对外电路提供能量（功率），也可能从外电路吸收能量（功率）。

## Slide 6
二、 受控电源
1.定义
电压或电流的大小和方向不是给定的时间函数，而是受电路中某个地方的电压(或电流)控制的电源，称受控源。是四端元件。
可对外提供能量
2、受控源的分类
受控电压源：电压源的电压由电路中某电压或电流控制
受控电流源：电流源的电流由电路中某电压或电流控制
有四种形式

## Slide 7
四种线性受控源
电流控制的电流源 ( CCCS )
 : 电流放大倍数
四端元件
输出：受控部分
输入：控制部分
b i1
+
_
u2
i2
_
u1
i1
+
g: 转移电导
电压控制的电流源 ( VCCS )
gu1
+
_
u2
i2
_
u1
i1
+

## Slide 8
电压控制的电压源 ( VCVS )
: 电压放大倍数
i1
u1
+
_
u2
i2
_
u1
+
+
_
电流控制的电压源 ( CCVS )
r : 转移电阻
ri1
+
_
u2
i2
_
u1
i1
+
+
_

## Slide 9
瞬时功率：
受控源 和独立源一样为有源元件。
受控源也可等效电阻元件。
有源性
电阻性
u1=0 or i1=0

## Slide 10
虽然受控源是四端元件，但是在实际电路中，并不需要明确标出两个端口（11’,22’端），只需标出输出量和控制量即可，可当作二端元件来计算求解。

## Slide 11
与独立源不同之处：
1受控电压源的电流由外电路决定；
受控电流源的电压由外电路决定。
2 能对外提供能量（有源）。
受控源不能独立作为电路的激励。即：电路中若没有独立电源，仅有受控源，电路中任意元件的电压、电流为零。

## Slide 12
THE END