## Slide 1
基尔霍夫定律

## Slide 2
两类
约束
拓扑约束
元件约束
一、电路分析的基本依据
+u1 -
+u2 -
i1
i2
R1 R2
+ uS=1V -
u1 + u2 =uS
i1 = i2
u2 = R2 i2
元件伏安关系（ VCR）
基尔霍夫定律（KCL、KVL）
u1 = R1 i1
uS=1V
is
Notes: 电路的性能取决于本身的元件特性（参数）和几何结构（电路结构），即电路受到两类关系的约束：元件约束和拓扑约束。元件约束:元件电气特性是由元件的伏安关系（VCR）来表征。拓扑约束:指电路的结构，即连接方式所表现出来的约束关系.基尔霍夫定律表现出来。

## Slide 3
二、术语
支路：一个二端元件称为一条支路。
为方便，可把几个串联元件或并联元件当作一条支路处理，则如图有3条支路：1-3,4,2-5。节点b和d
支路电流
+
u
-
i
节点：两条或以上支路的联结点。
4个节点。
支路电压
5条支路。

## Slide 4
回路：电路中任一闭合的路径（3个）
回路1
回路2
回路3
网孔:内部不含有支路的回路(前2个红色回路）
注意：平面网络才有网孔的定义。

## Slide 5
在集总参数电路中，任一时刻，任一节点的所有支路电流的代数和为零。
说明：
①先选定参考方向，习惯上取流出该节点的支路电流为正，流入为负。
i1 – i2 – i3 + i4 =0
三、 基尔霍夫电流定律(KCL)
i1 i4
i2 i3
    即：流出电流之和=流入电流之和。
②另一形式： ( i1+ i4 = i2 + i3 )

## Slide 6
④实质是电流连续性或电荷守恒原理的体现
③可以扩大到广义节点（封闭面）
i1
i1=0
i1
i2
i1=i2

## Slide 7
【例1】已知：i1= -1 A , i2 = 2 A , i4 = 4 A , i5 = -5 A。
求其余支路电流。
解：应用KCL求取各支路电流
i1-i2 +i3 = 0
-i1+i4 –i6 = 0
得 i3 = 3A
得 i6 = 5A

## Slide 8
【例1】已知：i1= -1 A , i2 = 2 A , i4 = 4 A , i5 = -5 A。
求其余支路电流。
解：应用KCL求取各支路电流
i1-i2 +i3 = 0
-i1+i4 –i6 = 0
i2-i4 +i5 –i7 = 0
i1-i2-i5–i8 = 0
得 i8 = 2A
得 i3 = 3A
得 i6 = 5A
得 i7 = -7A
Notes: 对集总参数电路中位于同一节点或同一封闭面上的支路电流给出了一个约束关系；与电路元件性质无关，适用于任何集总参数电路；

## Slide 9
三、 基尔霍夫电压定律(KVL)--基尔霍夫第二定律
    在集总参数电路中，任一时刻，任一回路的各支路电压的代数和等于零。即

## Slide 10
若选定回路的绕行方向为顺时针，
则： u1 – u2 – u3 + u4 +u5 = 0
    ③推广到广义回路（假想回路）
④实质是能量守恒原理在电路中的体现
说明： ①先选定回路的绕行方向。支路电压参考方向与绕行方向一致（沿着绕行方向电压降）时取正，相反（沿着绕行方向电压升）时取负。
    ②另一形式:
    电压降之和=电压升之和。

## Slide 11
【例2】试求电压ubd和uab 。
解：选回路绕行方向
为顺时针，列KVL方程
ubd-5+1=0
解得 ubd=4V
沿假想回路，按逆时针列KVL：
uab+ubd-(-2)+3=0
解得 uab=-9V
回路（广义回路）的选取是不唯一的，同样可以选取蓝色回路求解uab
+
_
uab
_
+
ubd

## Slide 12
回路I：
回路Ⅱ：
KVL推广形式
广义回路 例3
Notes: 对集总参数电路中回路或假想回路中各元件上的电压给出了一个约束关系；
与元件性质无关，适用于任何集总参数电路

## Slide 13
例4 uab为30V,求i1和i
解：根据广义KVL
20+ucb-uab=0
根据欧姆定律 ucb=2i1，uab=30代入
20+ 2i1 -30=0 得 i1=5A
对c点列写kcl方程 i1-i-1=0 得i=4A

## Slide 14
THE END
THE END
Notes: 14