## Slide 1
单回路电路与单节偶电路分析

## Slide 2
解: (1) 选变量I ，回路方向同I方向，电阻元件电压与电流取关联方向。
VCR：UR1=R1I， UR2=R2I， UR3=R3I
(2) 列方程（单回路只需列些1个KVL)
KVL： UR1+US2+ UR2+UR3-US1=0
【例1 】图示单回路电路，求元件电流及电源的功率。
二、单回路电路分析
+
-
+ -
+ -

## Slide 3
VCR：UR1=R1I， UR2=R2I， UR3=R3I
得 R1I+US2+ R2I +R3I-US1=0
KVL： UR1+US2+ UR2+UR3-US1=0
PUS1=-US1I= -10W(供出10W)
【例1 】图示单回路电路，求元件电流及电源的功率。
(4) 求其他变量
PUS2=US2I= 4W（吸收）
(3) 联立求解，求出变量的解：

## Slide 4
进一步可求得
电路中元件吸收的功率等于元件供出功率： ∑P吸收= ∑P供出
PR1=I2R1= 1W PR2=I2R2= 2W PR3=I2R3=3W
∑P=0，即电路中所有元件的功率相加为0。
功率平衡是能量守恒定律的体现。

## Slide 5
解：（1）选变量u，电阻元件电压与电流取关联方向.
(3) 联立，得
（2）列方程（单节偶电路，只需列些1个KCL)
KCL: -iS1+iS2+ iR1+iR2=0
VCR： iR1=u/R1， iR2=u/R2
u=2V
【例2】 iS1=6A，iS2=3A，求元件电流及电压。
三、单节偶电路的分析
(4) 求其他
iR1
iR2

## Slide 6
+
6V
-
+ 3U -
2
- U +
6
I
例3 求电流I及电源吸收的功率。
P6V= -6I= -18W; P3U= 3IU= -54W
解：
-6-U+3U+ 6I =0
又 U= -2I
故 U= -6V, I=3A

## Slide 7
(1) 选分析变量；
(3) 求解方程，得到分析变量的解；
(2) 按两类约束关系列方程；
四、电路的分析一般步骤
(4) 求其他变量；
(5) 对结果验证。

## Slide 8
THE END
THE END
Notes: 8