## Slide 1
电阻元件

## Slide 2
是电路中最基本的组成单元。
电路元件
根据作用效果不同
有源元件：独立电源、受控电源
无源元件:电阻元件、电感元件、电容元件
根据与外电路相连
端子不同
三端元件
二端元件
四端元件
……
注意
如果表征元件端子特性的数学关系式是线性关系，该元件称为线性元件，否则称为非线性元件。
1.电路元件

## Slide 3
电路元件特性描述：伏安关系（VCR，Voltage Current Relation)
线性：VCR曲线为通过原点的直线。否则为非线性。
时变： VCR曲线随时间变化而变化。
非时变： VCR曲线不随时间变化而变化
电阻元件
对电流呈现阻力的二端元件。其特性可用u～i平面上的一条曲线来描述：
1.定义
伏安
特性
0
i
u

## Slide 4
u-i特性 线性 非线性
u u
时不变 i i
u t1 t2 u t1 t2
时变
i i

## Slide 5
2.线性时不变电阻元件
电路符号
R
任何时刻端电压与电流成正比的电阻元件。
u～i 关系
满足欧姆定律
u、i 取关联参考方向
伏安特性为一条过原点的直线
u
i
0
R
u
i
+
－
R 称为电阻，单位： (Ohm)
单位
G 称为电导，单位：S (Siemens)

## Slide 6
如电阻上的电压与电流参考方向非关联，公式中应冠以负号；
线性电阻是无记忆、双向性的元件。
欧姆定律
只适用于线性电阻( R 为常数）；
则欧姆定律写为
u  –R i i  –G u
公式和参考方向必须配套使用！
注意
R
u
i
-
+

## Slide 7
R
i
u
+
–
3. 开路与短路
当 R = 0 (G = )，视其为短路。
u = 0 , i由外电路决定。
当 R =  (G = 0)，视其为开路。
i = 0 , u由外电路决定。
u
i
0
开路
u
i
0
短路

## Slide 8
4.功率和能量
电阻元件在任何时刻总是消耗功率(耗能元件)的,与参考方向的选择无关。
P吸 -u i -(-R i) i
i2 R  u2/ R
P吸  u i i2R u2 / R
功率
R
u
i
+
-
表明
R
u
i
-
+

## Slide 9
THE END