## Slide 1
网孔分析法

## Slide 2
网孔分析法
网孔分析法：以网孔电流为独立的电路变量，直接列出网孔KVL方程，求出网孔电流进而求得响应的一种平面网络分析方法。

## Slide 3
i1
uS1
i2
uS2
im1
im2
网孔电流：沿网孔边界流动的假想电流。
网孔电流方向通常设为一致
R1
R2
R3
B
A
+
–
+
–
+
–
i3

## Slide 4
网孔分析法
1、网孔电流的性质：完备性与独立性
独立性：对于节点A列KCL
完备性：支路电流可由网孔电流求出
因此，网孔电流相互间不受KCL约束，具有独立性
i1
i3
uS1
R1
R2
R3
B
A
+
–
+
–
+
–
i2
im1
im2
uS2
uS3
Notes: 网孔电流在网孔中是闭合的，对每个相关结点均流进一次，流出一次，所以KCL自动满足。因此网孔电流法是对网孔回路列写KVL方程，方程数为网孔数。

## Slide 5
R1
R2
R3
b
a
+
–
+
–
+
–
网孔分析法
:
2、按网孔电流的方向列各网孔KVL
网孔1：
网孔2：
i1
i3
uS1
i2
im1
im2
uS2
uS3
网孔1：
网孔2：

## Slide 6
R1
R2
R3
b
a
+
–
+
–
+
–
网孔分析法
:
网孔1：
网孔2：
i1
i3
uS1
i2
im1
im2
uS2
uS3
整理如下：

## Slide 7
网孔分析法
标准形式方程：
主对角线系数：
自电阻：网孔中所有电阻之和，自电阻恒为正。
i1
i3
uS1
R1
R2
R3
b
a
+
–
+
–
+
–
i2
im1
im2
uS2
uS3
（网孔Ⅰ）
（网孔Ⅱ）

## Slide 8
网孔分析法
标准形式方程：
非主对角线系数：
网孔1、网孔2之间的电阻——互电阻。
网孔电流方向一致时，互电阻为负。
i1
i3
uS1
R1
R2
R3
b
a
+
–
+
–
+
–
i2
im1
im2
uS3
uS2
（网孔Ⅰ）
（网孔Ⅱ）

## Slide 9
网孔分析法
标准形式方程：
方程右边系数：
i1
i3
uS1
R1
R2
R3
b
a
+
–
+
–
+
–
i2
im1
im2
电压源沿着网孔电流方向电压升为正，降为负
uS2
uS3
（网孔Ⅰ）
（网孔Ⅱ）

## Slide 10
网孔分析法
R11im1+R12im2=usm1
R21im1+R22im2=usm2
标准形式方程：
自电阻×本网孔的网孔电流+(互电阻×相邻网孔的网孔电流)=本网孔中沿网孔电流方向所含电压源电压升的代数和。
网孔法方程的规则：

## Slide 12
网孔分析法
3、网孔分析法的解题步骤：
1）设定网孔电流的参考方向；
2）根据网孔方程的规则直接列写网孔方程，求取网孔电流；
3）求支路电流或其它响应。

## Slide 13
例1 us1 =20V,us2=30V,us3=10V , R1 =1 Ω , R2 =6 Ω , R3=2Ω ，
用网孔法求各支路电流.
解：（1）设网孔电流im1 , im2
（2）直接列写网孔方程：
（3）代入数据求解 ：
（4）求各支路电流：

## Slide 14
网孔分析法
1、含有电流源网络的网孔方程
方法：1）有伴时：化为戴维南模型；
2）无伴时：
a.为单一网孔独有，依关联方向，该网孔电流为电流源电流或其负值。网孔方程可略。
b.为两网孔共有 ，则可将电流源两端电压设为未知量u x ， 电流源当做u x的电压源处理，加辅助方程（**此电流源电流用网孔电流表示）。
I1
I3
1Ω
2Ω
2Ω
2Ω
I2
2A
11A
＋
－
U1
3A
图(a)
2Ω
im3
I1
I3
1Ω
2Ω
2Ω
I2
2A
＋
－
U1
3A
＋
－
22V
I4
im2
im1
图(b)
I4
＋
ux
－

## Slide 15
2Ω
im3
I1
I3
1Ω
2Ω
2Ω
I2
2A
＋
－
U1
3A
＋
－
22V
I4
im2
im1
图(b)
＋
ux
－

## Slide 16
网孔分析法
2、含受控源网络的网孔方程
（1）列网孔方程：受控源按独立源处理；
（2）列辅助方程：控制量用网孔电流表示。

## Slide 17
网孔分析法
【例3】列网孔方程
解：设个网孔电流如图所示，则可列出网孔方程：
列辅助方程,将受控源的控制量u用网孔电流表示
网孔1：
网孔2：
im1
im2
+u-
(2+4)im1-4im2=12
-4im1+(4+6)im2=2u
u=4(im1-im2)

## Slide 18
网孔分析法
THE END

## Slide 19
网孔分析法
【例2】电路如图a所示，用网孔分析法求电流i和电压u。
解：im1的方向与该10A电流源方向相同。
+ ux -
im3
im1
im2
i
u
im1=10A
u
i
+
-
+
-

## Slide 20
网孔分析法
网孔2：
网孔3：
im1
im2
im3
辅助方程：
+ux-
i
u
-2im1+(2+10)im2=-40-ux+10
-2im1+(1+2)im3=20+ux
i=im1-im3=10-6=4A
im2=1A
im3=6A
u=2×(im1-im2) -40=2×(10-1)-40=-22V
im3-im2=5
网孔1：
im1=10A

## Slide 21
【例1】电路如图所示，试用网孔分析法求电压u。
网孔分析法
解：（1）设网孔电流im1和im2
（2）直接列写网孔方程：
联立解得
im1
im2
则
im2 =-2A
(20+30) im1-30im2=40
im1=-0.4A
u=30(im1-im2) =30×1.6=48V