## Slide 1
节点分析法

## Slide 2
节点分析法
节点分析法：节点电压作为电路变量，直接列写独立节点的KCL方程，先解出节点电压进而求出响应的一种电路网络分析方法。
一、节点分析法内容
n个节点，b条支路的电路：任选一个节点为参考节点(零电位)
其他节点与参考节点间的电压称为节点电压
为了和支路电压区别，节点电压常用符号：un1, un2…表示

## Slide 3
节点分析法
:
网孔2：
1、节点电压的性质：完备性与独立性
完备性：支路电压用节点电压表示出来。
设4为参考节点，各支路电压与电流取关联参考方向
un1
un2
un3

## Slide 4
节点分析法
:
网孔2：
1、节点电压的性质：
un1
un2
un3
独立性：
与参考节点相连的各支路不能
构成闭合回路
各节点电压不受KVL的约束
节点电压是一组独立的变量

## Slide 5
节点分析法
将支路电流用节点电压表示：
2、节点电压的列写

## Slide 6
节点分析法
整理如下：
节点1,2,3的KCL方程
节点1
节点2
节点3

## Slide 7
节点分析法
节点方程标准形式：
主对角线系数：
Gii—自电导，等于连接在对应节点上所有支路的电导之和，取正号。
（节点1）
（节点2）
（节点3）

## Slide 8
节点分析法
节点方程标准形式：
非主对角线系数：
Gij—互电导，对应两节点相连的所有支路的电导之和，取负号。
（节点1）
（节点2）
（节点3）

## Slide 9
节点分析法
节点方程标准形式：
方程右边系数：
iSn—流入对应节点电流源的代数和， 流入为正，流出为负。
（节点1）
（节点2）
（节点3）

## Slide 10
节点分析法
自电导 × 本节点的节点电压 +∑ (互电导 × 相邻节点的节点电压) =流入本节点电流源电流的代数和。
标准形式的方程：
节点法方程的规则：

## Slide 11
注意：
1.自电导，互电导指支路的电导，如果给的是电阻，需要求倒数。
2.与电流源（受控电流源）相串联的电导不能计入自电导或者互电导。

## Slide 12
节点分析法
3、求支路电压或其它响应；
2、节点分析法主要步骤：
、选定参考节点（零电位），以节点电压作为未知变量；
2、直接列节点方程，求取节点电压；

## Slide 13
节点分析法
解：（1）选3为参考节点
（2）直接列写节点方程：
【例1】is1 =9A , is2=5A , is3=6A , G1=1S,G2 =2S , G3=1S ，用节点分析法求电路中的电流i。
3）求电流 i
i

## Slide 14
节点分析法
3、含有电压源网络的节点方程：
电压源处理方法：
（1）有伴时：化为诺顿电路；
（2）无伴时：（a）如可令其一端为参考节点，则另一端的节点电压可由电压源直接得到；
（b）如不能令其一端为参考节点，则可设电压源上的电流为i x，电压源当做i x的电流源处理，加列辅助方程(**此电压源电压用节点电压表示）；

## Slide 15
+
6V
-
+
8V
-
6
2
8
1
2
3
4
3
例2 列含有伴电压源网络的节点方程
解：设3为参考节点，戴维南电路化为诺顿电路
节点1：
节点2：

## Slide 16
例3列写节点电压
含2个无伴电压源；
ix
电压源处理方法：
（2）无伴时：（a）如可令其一端为参考节点，则另一端的节点电压可由电压源直接得到；
（b）如不能令其一端为参考节点，则可设电压源上的电流为i x，电压源当做i x的电流源处理，加列辅助方程(**此电压源电压用节点电压表示）；
（1）有伴时：化为诺顿电路(上例)；

## Slide 17
解：选3V负端节点4为参考节点，设1.2V上电流为ix
列节点方程
节点1
节点2
节点3
辅助方程
x

## Slide 18
节点分析法
2、含受控源网络的节点方程
（1）列节点方程：受控源按独立源处理；
（2）列辅助方程：控制量用节点电压表示。

## Slide 19
节点分析法
解：（1）选3为参考节点，则节点电压方程为
（2）辅助方程：
【例3】试列出下图所示电路的节点方程。
节点1：
节点2：
is
（控制量用节点电压表示）

## Slide 20
1. 网络中，网孔数少于节点，选择网孔法；反之，节点法
2.电流源多，列节点方程较方便；电压源多，则列网孔方程较方便。
Notes: 1、支路法：变量数多、无规律；
2、网孔法和节点法：变量数少、有规律
3、网孔法只适用于平面网络，节点分析
法适用于任何网络；
4、对平面网络，应选择方程数最少的方
法，同时考虑电源类型；

## Slide 21
节点分析法
THE END

## Slide 22
节点分析法
解：（1）选4为参考节点，则
（2）设流过5V电压源的电流ix：
【例4】电路如下图所示，试用节点分析法求电路中的电压u和电流i。
ix
u

## Slide 23
与（受控）电流源相连的电导不能计入自电导和互电导。

## Slide 24
3-5(a) 电路如题图3-5所示，试列网孔方程。
解一：设电流源两端电压为ux ，
参考方向如图所示。
ux
+
-
ux
+
-
解二：7A电流源与2欧姆电阻串联，等效为7A电流源