## Slide 1
3-7 电路的对偶特性与对偶电路
电路的对偶特性和对偶电路
电路变量：电流 电压
电路结构：节点 网孔
电路中的许多变量、元件、结构及定律等总是成对出现，存在一一对应关系，这种类比关系称为电路的对偶特性。
电路定律：KCL KVL
电路元件：电容C 电感L
电阻R 电导G

## Slide 2
拓扑对偶
元件对偶
对偶电路

## Slide 3
● 举例：图（a）(b)所示电路
数学意义上相同
im1
im2
若对偶电路的对偶元件参数数值上相等，则只要求得其中一个电路的响应，即可同时得到其对偶电路的响应。

## Slide 4
R1
+
us1
-
R5
R2
R3
R4
iS2
N
对偶电路的画法：
（1）N的每个网孔中安放N’的一个节点，N的外网孔对应N’的参考节点
1
2
3
4

## Slide 5
R1
+
us1
-
R5
R2
R3
R4
iS2
N
1
2
3
4
（2）穿过N的每个元件，用虚线将节点联起来，表示N’的一个支路，其元件是N中穿过元件的对偶元件

## Slide 6
（3）电源极性： 设N网孔方向取顺时针。
N中的电压源：若沿网孔方向电压升，则N’中电流源流入该网孔所对偶的节点；反之，流出该节点。——流入1
R1
+
us1
-
R5
R2
R3
R4
iS2
N
1
2
3
4

## Slide 7
N中的电流源：若与该网孔方向一致，则N’中电压源正极与该网孔所对偶的节点相接，不一致接负极 ——2接+， 1接-
R1
+
us1
-
R5
R2
R3
R4
iS2
N
1
2
3
4
+
-

## Slide 8
（4）整理N’
is1
G1
G5
1
2
4
3
N’
R1
+
us1
-
R5
R2
R3
R4
iS2
N
1
2
3
4
+
-
-uS2 +
G3
G4
G2