## Slide 1: 第3章 线性网络的一般分析方法
电阻电路分析法：
一、等效变换 —求局部响应 （第2章）
二、一般分析方法—系统化求响应（第3章）
三、网络定理 （第4章）

## Slide 2
线性电路：由线性元件、独立电源及线性受控源构成的电路。
一般分析方法：适用于任何线性网络的具有普遍性和系统化的分析方法。
特点：不改变电路结构；
VCR、KCL、KVL；

## Slide 3
一般分析方法基本步骤：
1 选一组特定变量 (i , u)
2 列方程：两类约束(VCR, KCL & KVL)
3 求解变量
4 由所求变量求待求响应 (其它量)

## Slide 4
一般分析方法包括：
1 支路法
2 网孔法
3 节点法
4 回路法
5 割集法

## Slide 5: 支路分析法
以支路电流（或支路电压）为未知量，直接运用KCL、KVL和VCR列出与支路数相等的独立方程，先解得支路电流（或支路电压），进而求得电路响应的电路分析方法。
选支路电流为电路变量，则称为支路电流法；
若选支路电压为电路变量，则称为支路电压法。

## Slide 6
支路电流法

## Slide 7
关键：列出与支路数相等的独立方程。
支路电流法：以支路电流为未知量，应用基尔霍夫定律（KCL、KVL）及元件的伏安关系（VCR）列出与支路数相等独立方程，解出各支路响应。

## Slide 8
R1
+
us1
-
B
R2
+
us2
-
A
C
R5
R4
R6
R3
D
举例介绍支路电流法
6条支路，4个节点，7个回路的电路
(1) 以6个支路电流为变量；设参考方向如图所示
i1
i4
i6
i3
i5
i2

## Slide 9
三个方程独立，另一方程可有其余三个得到。
(2) 对节点A、B、C、D分别列KCL方程：
结论：一般来讲，具有n个节点的电路，只能列出
（n-1）个独立的KCL方程。
Notes: 独立节点：与独立KCL方程对应的节点。任 选（n-1）个节点即为独立节点。参考节点或非独立节点：删掉的非独立方程 所对应节点称。

## Slide 10
(3)对七个回路分别列KVL方程
网孔BCDB
网孔ACBA
网孔ABDA
Notes: 三个方程相互独立。

## Slide 11
回路ABCDA：
(1)+(2)

## Slide 12
(1)+(3)
回路ACBDA

## Slide 13
回路ACDBA

## Slide 14
回路ACDA
4个节点，6条支路的电路。可列3个独立KVL方程。
结论：一般来讲，具有n个节点，b条支路的电路，只能列出b-(n-1)个独立的KVL方程。
Notes: 3KCL+3KVL=6个方程

## Slide 15
综上所述： n个节点，b条支路的电路。只有(n-1)个独立节点，可列(n-1)个独立KCL方程；独立回路数l=b-(n-1)个，可列l 个独立KVL方程。
独立节点的选取：任选一个为参考节点，其余即为独立节点。
独立回路的选取： 每选一个新回路，应含一条特有的新支路。
对平面网络而言， l=b-(n-1)个网孔即为一组独立回路。

## Slide 16
2.对n个节点列出n-1个独立KCL方程。
3.选独立回路列出b-（n-1）个独立KVL方程。
4.联立求解b个方程，求出各支路电流及其它响应。
三、支路电流法的解题步骤:
1.设定b条支路电流参考方向。
1
2

## Slide 17
由图已知：I1=2A
(1)对A 节点个KCL方程：
(2) 对网孔1KVL方程
解得：
A
B
+
–
5
40
40V
10
I1
I3
I2
1
2A
【例】已知电路如图所示，试用支路电流法分析各支路电流和支路电压uAB。
40I2+40-10I3=0
I2=-1.2A, I3=-0.8A
uAB=10I3=-8V
I1+I2+I3=0

## Slide 18
优点：直接。直接对支路电流（电压）列方程。
不足：需要同时列写KCL，KVL方程，方程数多（为支路数）且无规律。
各支路电压（电流）不独立，且线性相关。
后面要讲的网孔分析法，节点分析法，回路分析法，割集分析法就具有这样特点。它们选择一组数目最少的独立完备的电路变量作为待求变量，使得方程数目最少。
支路法优点及不足：
能否找到一种方法，使方程数最少，且规律性较强的方法？

## Slide 19
独立性——彼此不能相互表示，不受KCL,KVL约束。
完备性——其他量都可用它们表示。
n个节点，b条支路。只有l=b-(n-1)个电流变量
或 (n-1)个电压变量。
完备和独立的变量数:

## Slide 20
独立完备变量 | 独立方程 | 分析方法
电流变量
l=b-(n-1)
网孔的KVL方程
l=b-(n-1)
网孔法
电压变量
n-1
独立节点KCL方程
n-1
节点法

## Slide 21
THE END