## Slide 1
独立电路变量的选择与独立方程的存在性

## Slide 2
网络图论的一个重要应用：
网 络 图 论
能够提供一个正确选取网络独立变量的方法。
独立变量？
电路方程？

## Slide 3
支路约束关系，与支路元件性质无关
拓扑支路: 撇开元件的性质，将支路抽象为一根线段
拓扑节点: 网络节点抽象为几何点
线图: 点与线的集合
网络图论的基本概念

## Slide 4
（a）电路图
（b）对应线图
（c）有向图
电路图 线图 有向图

## Slide 5
子 图

## Slide 6
任意两节点间至少有一条由支路构成的路径；
只有1个独立部分
连通图
A
2
C
1
D
B
3
4
5
6
A
2
C
1
D
B
3
4
5
6

## Slide 7
至少有2个独立部分
非连通图
A
2
C
1
D
B
3
4
5
6
A
2
C
1
D
B
3
4
5
6

## Slide 8
连通图中的一组支路的集合，满足：
移去集合中所有支路(注意保留节点)，原连通图将分为两个独立部分；
保留集合中任一条支路，仍连通;
割 集
A
2
C
1
D
B
3
4
5
6
割集定义

## Slide 9
{4，5，6}
{1，2，5，6}
{2，3，6}
对一个连通图G作闭合面（广义节点）
使其将图分割为两个部分;
只要少移去一条支路，图仍为连通的，则与闭合面相交支路的集合就是一个割集。
A
2
C
1
D
B
3
4
5
6
割集选取

## Slide 10
A
2 B 3
C
1
6 5
D
保留4仍为非连通
非割集：
{2，3，4，6}
A
B
C
1
D

## Slide 11
非割集：
分成三个独立部分
{1, 2, 3, 4, 5}
A
B
C
D
6
A
2 B 3
C
1
6 5
D

## Slide 12
D
连通图的特殊子图
连通图
含全部节点
无回路
连支：余下的支路；
树支：构成树的支路；
树
A
2
C
1
B
3
4
5
6
树支的集合为树{ 2 , 6 , 5 }；
连支的集合为余树{ 1 , 3 , 4 }(补树)；
(n-1)
b-(n-1)

## Slide 13
只含一条连支，其余都是树支构成的回路（单连支回路）
b-(n-1)个，方向为连支的方向
A
2
C
1
B
3
4
5
6
D
A
2
C
1
D
B
3
4
5
6
基本回路

## Slide 14
只含一条树支，其余都是连支的割集（单树支割集）
(n-1)个，方向为树支的方向。
A
2
C
1
D
B
3
4
5
6
A
2
C
1
B
3
4
5
6
D
基本割集
I
II
III
Notes: 1821～1895 英国数学家

## Slide 15
b-(n-1)个基本回路KVL方程是独立的；
(n-1)个树支电压是一组独立而完备的变量。
b-(n-1)个连支电流是一组独立完备的变量；
(n-1)个基本割集KCL方程是独立的；
独立变量与独立方程

## Slide 16
THE END