## Slide 1
无源二端电阻网络

## Slide 2
一、电路特点
电阻串联
+
_
R1
Rn
+
_
uk
i
+
_
u1
+
_
un
u
Rk
1、各电阻顺序连接，流过同一电流（KCL）；
2、总电压等于各串联电阻上的电压之和（KVL）：
u = u1+ …+ uk+ …+ un

## Slide 3
二、等效电阻
u
+
_
Req
i
Req=( R1+ R2 +…+Rn) = Rk
+
_
R1
Rn
+
_
uk
i
+
_
u1
+
_
un
u
Rk

## Slide 4
电阻并联
in
R1
R2
Rk
Rn
i
+
u
i1
i2
ik
_
一、电路特点
1、各电阻两端分别接在一起，端电压为同一电压（KVL）；
2、总电流等于流过各并联电阻的电流之和（KCL）：
i = i1+ i2+  + ik+  + in

## Slide 5
Gk =1 / Rk （k = 1， 2， …， n）单位：西门子S
Geq=G1+G2+  +Gk+  +Gn=  Gk =  1/Rk
二、等效电导
in
G1
G2
Gk
Gn
i
+
u
i1
i2
ik
_
Geq
+
u
_
i

## Slide 6
若n个R并联，则

## Slide 7
例1: I g = 50 u A , R g = 2 K Ω 。欲把量程扩大为 5 m A和 50 m A，求R1和R2。
代入参数，得
I1 =5 m A， I2 =50 mA
I1< I2

## Slide 8
例2： R1=40 Ω ，R2=30 Ω ，R3=20 Ω , R4=10 Ω , U s = 60V
（1） K打开时，求开关两端电压
（2） K闭合时，求流经开关的电流
R2
+ U s -
R4
R1
R3
K

## Slide 9
解：(1)各支路电流如图，则
由假想回路，得
+ 60V -
R4
R1
R3
R2
I1
I4
a
b
+
-
u
R1=40 ，R2=30 ，R3=20 , R4=10 , U s = 60V

## Slide 10
(2)
R1=40 ，R2=30 ，R3=20 , R4=10 ,Us = 60V
+ Us -
R4
R1
R3
R2
I1
I
Is
I2

## Slide 11
例3： 试求图 (a)所示电路a、b端的等效电阻Rab。
Rab=5//(2+3)=2.5 

## Slide 12
桥式电路（电桥）
平衡条件：R1R5=R2R4
此时，中间桥接电阻R3支路可视作:
1.断开
I=0
2.短路
UAB=0
并不会影响其他支路（外电路）的响应。
等效变换

## Slide 13
例4：求i
解：3*30=6*15
R
电桥平衡，(1) R上电流为0。R可看作开路。icd=0,如图b所示。
2) R上电压为0。R可看作短路。ucd=0,如图c所示。
因此，两种方法都可得

## Slide 14
THE END