## Slide 1
将直流电压或电流和周期电压或电流在一个周期内通过电阻R时的能量作一比较，并将能效相等的直流量称为周期量的有效值。用大写字母表示。
8-1-3 正弦量的有效值
R
直流I
R
交流 i
物理意义

## Slide 2
有效值
（均方根值）
定义电压有效值：
正弦电流、电压的有效值
设 i(t)=Imcos( t+ )

## Slide 3
正弦电压u(t)=Umcos(t+)的有效值为
正弦电压、电流的振幅是其有效值的 倍

## Slide 4
注意
①工程上说的正弦电压、电流一般指有效值，如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值。因此，在考虑电器设备的耐压水平时应按最大值考虑。

## Slide 5
测量中，交流测量仪表指示的电压、电流读数一般为有效值。
应严格区分电压、电流的瞬时值、最大值、有效值的符号。

## Slide 6
练习3 已知两个正弦电压
当t=0时，u1(0)=5V,u2(0)=8V,试求这两个
正弦电压的振幅、有效值。