## Slide 1
8-7 三相电路
Notes: 我们国家，包括世界上绝大部分国家现在用的交流电系统都是三相系统，或者三相制，三相系统是什么概念呢。他就是由三相电源，三相变压器，三相输电线和三相负载构成了庞大的发电，输电，配电、用电系统，为什么用三相呢，比单相有什么好处呢，经过科学的研究，发现，三相系统在发电方面，输电方面，配电方面、包括变电方便存在着比单相更高的效益，所以全世界绝大部分都采用三相系统。这节我们讲什么，因为学时有限，我们了解对称三相电路的一些概念

## Slide 2
思考：1.世界上各国电压标准不同。美国，中国，英国，日本？
2.生活中电工师傅说的220V,311V，380V,537V是什么意思？
3.中国的电力系统采用三相四线制是什么意思？
4.插座和插头为什么有三脚和两脚插座插头？

## Slide 3
三相电路：由三相电源、三相线路和三相负载组成的电路。
三相电路的分析计算其实可以看成一个正弦稳态电路的分析计算问题。
8-7-1 三相电路的基本概念
三相电源是指能同时产生3个频率相同但相位不同的正弦电压的电源一定方式连接而成的总体。
如果三相电源产生的三个同频正弦电压的振幅相等、相位彼此互差120o ，则称为对称三相电源。
首端
尾端
Up:电源电压（相电压）有效值。

## Slide 4
对于对称三相电源特点：
三相电源中，把各相电压经过同一值（如最大值）的先后次序称为相序。
如果相序是A-B-C（或B-C-A;C-A-B）称为 正序(顺序)。
如果相序是A-C-B（或C-B-A;B-A-C）称为 负序(逆序)。
通常，非特别说明，本书三相电源均为正序连接。

## Slide 5
三相电源的两种基本联接方式：
1.星形联接（又称Y形联接)
2.三角形联接 (又称Δ联接)
Notes: 三相电源的负极 X、Y、Z接在一起，形成一个节点，记为 O，称为中性点或中点，从三相电源的正极 A、B、C引出供电线，引出的供电线称为端线，俗称火线; 它是将三相电源各相的始端和末端依次相连构成一个回路，再由连接点A(Z)、B(X)、C(Y);三角形注意+-级接法，不接外电路，接反了会形成什么情况？接反了会形成回路，形成环流，电源电流非常大，发电机绕组非常小，容易烧坏发电机

## Slide 6
三相电路中，负载一般也是三相的，即有三个负载阻抗组成，每个负载称为三相负载的一相。
三相负载
对称三相负载：
三相电路：Page218~219

## Slide 7
OO’的连线称为中线或零线
这条线上的电压 ？
对于对称三相电路：
取 O’为参考节点列出电路的节点方程：
代入
对称三相电路零线上电压为0
Notes: 零线上无电流，但是很难保证对称三相负载。

## Slide 8
注意：在对称三相四线制电路中，中线阻抗并不影响电路。
由于 相当于中线短路，每其电流可以各相单独计算如下：

## Slide 9
例 对称Y-Y电路中，已知
试求电流 。
解：根据正弦稳态电路知识：
对称三相电路的对称性
现实生活中中线能不能去掉？

## Slide 10
Z’
例如 将例上图中的C相负载阻抗为ZC=Z’=(2+j2)，求三相负载电压。
可见，A相和B相的电压 由220伏升高到303伏，这两相的电气设备可能损坏；C相的电压降低到94伏，使得C相的电气设备不能正常工作。
求得：
+
_

## Slide 11
相电压：每相电源或负载端子间的电压。
线电压：电源侧或者负载侧火线间的电压。
相电流：流过每相电源或负载上的电流。
线电流：流过火线上的电流。
8.7.2对称三相电路的分析
注意：在对称三相电路中，以上各组电压电流均使用对称电路的对称性

## Slide 12
1）对于Y形连接的对称电路其线电压、相电压；线电流、相电流间的关系（以电源为例）。
相电流
线电流
=
Il :线电流有效值
IP:相电流有效值
Il＝ Ip

## Slide 13
线电压 与相电压 之间的关系：
-
+
设UP是相电压的有效值
Ul是线电压的有效值
线电压= 相电压
对称三相电路的对称性
以上结论对作星形连接的三相负载也适用!

## Slide 14
2.对于三角形连接的对称电路其线电压、相电压；线电流、相电流间的关系（以负载为例）。
-
+
-
+
线电压
相电压
=
Ul＝ Up

## Slide 15
线电流 与相电流 你之间的关系。
线电流= 相电流
以上结论对作三角形连接的三相电源也适用!
Il :线电流有效值
IP:相电流有效值

## Slide 16
相电流
线电流
=
线电压= 相电压
电源或者负载作Y形连接：
电源或者负载作△形连接：
线电压
相电压
=
线电流= 相电流
Il＝ Ip
Ul＝ Up
满足对称三相电路的对称性

## Slide 17
3 对称三相电路的功率
在三相电路中，无论负载如何连接及是否对称，其三相负载吸收的总平均功率：
其中：UpX,IpX是各相负载的相电压和相电流的有效值；cosθX是各相的功率因数，θX是各相相电压与相电流的相位差(阻抗角)。

## Slide 18
在对称三相电路中，无论负载为何连接：
负载吸收的总平均功率：
由于线电压和线电流容易测量，
对于Y负载 ，有:
对于Δ负载，有：

## Slide 19
相电流
线电流
=
线电压= 相电压
电源或者负载作Y形连接：
电源或者负载作△形连接：
线电压
相电压
=
线电流= 相电流
Il＝ Ip
Ul＝ Up
满足对称三相电路的对称性

## Slide 20
下面讨论对称三相电路的瞬时功率:
三相瞬时功率是不随时间变化的常数，并且等于其平均功率。
Notes: 瞬时功率等于平均功率，与时间无关的常数，因此对称三相电路具有能量的均衡传递性能，有利于发电机和电动机的工作，这是三相电路的有点。

## Slide 21
例 对称Y-Δ三相电路中，已知
试求负载相电流和线电流及负载吸收功率。
-
+
-
+
-
+

## Slide 22
可得相电流
根据对称三相电路的对称性
根据三角形连接负载的特点，线电压等于相电压

## Slide 23
根据三角形连接负载，线电流和相电流关系，线电流为：
根据对称三相电路的对称性

## Slide 24
THE END