## Slide 1
一阶电路的零状态响应

## Slide 2
零状态响应：电路初始状态为零，仅由外激励所引起的响应。
一、RC电路的零状态响应
若开关由1换到2，uC(t)=？
一阶线性非齐次微分方程
KVL
uC(0-)=0,iL(0-)=0 电源

## Slide 3
解的形式为：
特解
通解
2.特解uCp(t)：一般形式与外激励相同。
对于直流激励的电路，它是一个常数，可令
1.通解uCh：齐次方程 的解 。
求得特解为：
 A=  US
4.确定常数：
电容电压的零状态响应为
3.完全解：
Notes: 换路后电路新的稳态值作为特解，所以也叫稳态分量或者强制分量。通解对应齐次方程的解，求出后可以看到是一个跟时间t有关系的函数，所以通常也称为暂态分量或则自由分量。

## Slide 4
US
 US
uCp
uCh
uC
t
0
零状态响应为
t
i
0
强制响应分量
固有响应分量
uc
Notes: 电容电压的零状态响应为两个响应分量之和。齐次方程的通解有激励所引起，但是反映电路自身特性的响应分量，响应模式激励无关，激励只影响该分量的大小，称为固有响应分量或自然响应分量。在有损耗的电路中，这一分量随时间的增长而衰减到零，也称为是暂态响应分量。特解与外激励函数形式相同，故称为强制响应分量，在直流激励电路中，这是一个不随时间而改变的恒定值，故又称为稳态响应分量。

## Slide 5
零状态响应为
结论
1.电压、电流是随时间按同一指数规律变化的函数；
2.换路后电容充电时间的长短与RC有关
令 =RC，时间常数。
Notes: 电容电压的零状态响应为两个响应分量之和。齐次方程的通解有激励所引起，但是反映电路自身特性的响应分量，响应模式激励无关，激励只影响该分量的大小，称为固有响应分量或自然响应分量。在有损耗的电路中，这一分量随时间的增长而衰减到零，也称为是暂态响应分量。特解与外激励函数形式相同，故称为强制响应分量，在直流激励电路中，这是一个不随时间而改变的恒定值，故又称为稳态响应分量。

## Slide 6
US
R
C
电阻在电容充电过程中消耗的总能量：
3.能量关系：电阻所消耗的能量与充电结束时电容所储存的能量相同。即电源提供的能量一部分被电阻消耗掉，一部分储存在电容中，充电效率50。
结论
wC=wR
Notes: 整个充电过程中电阻所消耗的总能量和充电结束时电容所存储的电场能量相同。

## Slide 7
图(a)电路换路前已稳定，即iL(0-)=0。t=0时开关由a倒向b，如图(b)。由于电感电压有界时，电感电流不能跃变，即iL(0+)= iL(0-)=0。因此是零状态问题。
二、RL电路的零状态响应

## Slide 8
图(b)电路列方程
这是常系数非齐次一阶微分方程。其解与RC电路相似，即
 =L/R是该电路的时间常数。常数B由初始条件确定，即由下式
+
uL
-
L
iL
iR
R
IS
(b)

## Slide 9
Notes: 充电过程中，电感电流由零开始随时间按指数规律增长,最后趋于稳态值IS。

## Slide 10
结论
iL, uL 以同一指数规律变化；
充电过程的长短取决于L/R
令 =L/R  RL电路的时间常数
能量关系:电源提供的能量一部分被电阻消耗掉，一部分储存在电感中，充电效率50。
Notes: 由电感电流的波形图可以看到，经过时间达到63.2%IS。越大，充电时间越长，反之越短。

## Slide 11
三、一阶电路电容电压、电感电流
零状态响应的一般公式
R是与动态元件相连接的单口网络的等效电阻
稳态值
RL电路： =L/R
RC电路： =RC
时间常数
稳态值：画终值电路。开关动作之后，t趋向于+ ，电路达到新的稳定状态的值，此时电容开路，电感短路。
Notes: 从刚才的分析可以看出，恒定激励下一阶电路的零状态响应实际上是动态元件的储能由零逐渐增长到某一定值的过程。由于电路中表征电容或电感储能状态的变量是电容电压和电感电流，他们都是从零按指数规律增长到稳态值的，所以我们得到一阶电路电容电压、电感电流零状态响应的一般表达式：其中、电路中电容开路、电感短路，也称为终值电路。是时间常数，在RC电路中，等于电阻与电容的成绩，在RL电路中，等于L除以R。R是与动态元件相连接的单口网络的等效电阻。
线性动态电路满足零状态的线性特征，若电路中只有一个激励，零响应和激励成正比。如果有多个激励，则零状态响应等于多个激励单独作用产生的响应分量的代数和。
从刚才的分析可以看出，恒定激励下一阶电路的零状态响应实际上是动态元件的储能由零逐渐增长到某一定值的过程。由于电路中表征电容或电感储能状态的变量是电容电压和电感电流，他们都是从零按指数规律增长到稳态值的，所以我们得到一阶电路电容电压、电感电流零状态响应的一般表达式：其中├ 𝑢_"C" (∞)、├ 𝑖_"L" (∞)是稳态值，从𝑡 趋向于无穷的等效电路求解，电路中电容开路、电感短路，也称为终值电路。是时间常数，在RC电路中，等于电阻与电容的成绩，在RL电路中，等于L除以R。R是与动态元件相连接的单口网络的等效电阻。
线性动态电路满足零状态的线性特征，若电路中只有一个激励，零响应和激励成正比。如果有多个激励，则零状态响应等于多个激励单独作用产生的响应分量的代数和。

## Slide 12
零状态响应的一般公式
零输入响应的一般公式
适用于求解一阶电路中的任何响应的零输入响应
只适用于求解一阶电路中的电容电压和电感电流零状态响应
Notes: P147页。

## Slide 13
解：1. t<0时，iL(0-)=0, t>0时，有外加激励源，为零状态电路。根据换路定则， iL(0+)=iL(0-)=0。需要求iL(), 
2.求iL()。画终值电路。如图（b）

## Slide 14
R
（C）
3.求时间常数（开关动作之后）等效电阻R的电路图（图C）
4.带入公式求iL(t)

## Slide 15
t=0时刻换路 | 开关动作 | 电容、电感处理 | 目标待求量
0-图 | 未动作 | 开路、短路 | 初始状态uc(0-),iL(0-)
0+图 | 已动作 | 电压源、电流源 | 初始值
图 | 已动作 | 开路、短路 | 终值（稳态值）
中等效电阻R对应电路图 | 已动作 | 直接拿走，剩下二端网络，独立源置零，受控源保留 | =RC =L/R

## Slide 16
THE END

## Slide 17
例13 图(a)电路原已稳定，求t0的uC(t),iC(t)及i1(t)
1.t<0时，uC(0-)=0, t>0时，有外加激励源，为零状态电路。根据换路定则， uC(0+)=uC(0-)=0。 需要求uC(), 。
2.求uC()。画终值电路。如图（b）
uC()
+
-
i1()
（b）

## Slide 18
例13 图(a)电路原已稳定，求t0的uC(t),iC(t)及i1(t)
3.求时间常数（开关动作之后），画等效电阻R的电路图（图C），移去动态元件（电容，电感），电流源开路，电压源短路：
4.带入公式求uC(t)
i1()
（c）
R
5.求iC(t)及i1(t)
KCL
iC(t)错误求法：

## Slide 19
例14 图(a)电路原已稳定，求t0的电感电流和电感电压。
解：t<0,iL(0-)=0,零状态电路。换路后如图(b)，根据换路定则

## Slide 20
将图(b)用诺顿等效电路代替，得到图(c) 电路。求得时间常数为
因此根据电感零状态响应公式：
电感VCR：

## Slide 21
例15 图(a)为一继电器延时电路模型。继电器参数：R=100，L=4H，当线圈电流达到6mA时，继电器动作，将触头接通。从开关闭合到触头接通时间称为延时时间。为改变延时时间，在电路中串联一个电位器，阻值从零到900 间变化。若US=12V，试求电位器电阻值变化所引起的延时时间的变化范围
VS

## Slide 22
解：开关闭合前，电路处于零状态，iL(0-)=0。由换路定则得：iL(0+)=iL(0-)=0。用图(b)所示诺顿等效电路代替，其中
电感电流的表达式为

## Slide 23
设t0为延时时间，则有
由此求得
当Rw=0时, =0.04s
当Rw=900时, =0.004s

## Slide 24
根据KVL：
如果套用零状态公式
正解
Notes: 如果要求解非电容电压或者电感电流的零状态响应，会在后面三要素法求解电路全响应中讲解。

## Slide 25
G
iG
若开关k断开后，iL(t)=？
对偶
+
─