## Slide 1
静态元件：端电压与端电流之间为代数
关系的电路元件。
静态电路：仅由静态元件构成的电路；
第6章 一阶电路分析
静态电路——静态、即时：响应仅由激励
引起，激励－响应关系的数
学方程为代数方程 。

## Slide 2
动态电路—动态、过渡过程：响应与激
励的全部历史有关，激励－响应关
系的数学方程为微分方程 。
分为：一阶电路、二阶电路和高阶电路；
电路的实际阶数由组成动态电路的独立的动态元件数决定。
动态元件：端电压与端电流之间为微分
或积分关系的电路元件。
动态电路：电路中含动态元件的电路。

## Slide 3
本章内容：
6－1 电容元件和电感元件
6－2 动态方程及初始值计算
6－3 一阶电路的零输入响应
6－4 一阶电路的零状态响应

## Slide 4
6－5 一阶电路的全响应
6－6 一阶电路的三要素法（重点）
6－7 一节电路的阶跃响应（重点，难点）
6－9 二阶电路分析（第7章）

## Slide 5
电容元件和电感元件

## Slide 6
实际电容器
固 定 电 容 器
电解电容器
瓷质电容器
聚丙烯膜电容器
管式空气可调电容器
片式空气可调电容器
可 变 电 容 器
Notes: 可变电容常用于无线接线装置，使其能够接收不同的电台。电容器还可用于阻断直流、传递交流，调整相位、存储能量，发动电机及抑制噪声。

## Slide 7
C
库伏（u-q）特性曲线
电容器
+ + + +
– – – –
+q
–q
电路模型
描述电容的两个基本变量: q , u
一、元件特性
单位：法[拉]，
符号：F (Farad)
常用F ：10-6 F ；
pF ：10-12 F等表示。
电容元件
线性非时变
Notes: 把两块金属极板用介质隔开就可以构成一个简单的电容器。C是与q、u、t都无关的常量，表征电容元件积聚电荷的能力，称为电容量，简称电容。

## Slide 8
C
电容器
+ + + +
– – – –
+q
–q
电路模型
电容元件
法拉第是一位英国化学家和物理学家，他在1931年发现了电磁感应，提供了产生电的一种新的方法。电磁感应是电动机和发电机的工作原理。电容的单位(Farad)即以他的名字命名。
Notes: 把两块金属极板用介质隔开就可以构成一个简单的电容器。C是与q、u、t都无关的常量，表征电容元件积聚电荷的能力，称为电容量，简称电容。

## Slide 9
二、线性电容的VCR关系
C
i
u
+
–
结论
1. i 的大小与 u 的变化率成正比，与 u 的大小无关；（动态元件）
2. 当 u为常数时，du/dt =0  i=0。电容在直流电路中相当于开路——电容有隔直作用；（比如：开关已经闭合很久；电路已经稳定）
3. 当 i为有限值，电压只能是时间的连续函数，电压不会发生跳变。
（惯性元件）
Notes: 出镜！

## Slide 10
三、线性电容VCR关系的积分形式
初始电压
电容元件是一种记忆元件。
结论
C
i
u
+
–
Notes: 式中将积分号内的时间变量t改用了I，以区分积分上限。积分关系表明任一时刻电容电压并不取决于同一时刻的电流值，而是取决于从负无穷到t时刻所有时刻的电流值，即与t以前电容电流的全部历史有关。所以说电容元件是一种记忆元件。但是知道电容电流作用的全部历史没有意义，电路分析中往往关注某一时刻T0以后电路的情况

## Slide 11
四、电容的储能
从t0到 t 电容储能的变化量：
1. 电容元件是无源元件。(不是耗能元件，存储或释放能量)
结论
2. 电容以电场形式存储能量的，任一时刻电容的储能仅取决于该时刻电容的电压值，而与此时刻电容的电流值无关。
充电，p吸>0 吸收（存储）能量
放电，p吸<0 释放能量
C
i
u
+
–
Notes: 因为电容是理想电容，初始储能为零 ，所以U负无穷等于零。

## Slide 12
惯性
记忆
储能
动态
电容元件的特性
在直流电路中电容相当于开路。
电容电压uc(t)不能发生跳变
Notes: 总结，出镜！还和初始电压有关

## Slide 13
实际电感
多层片状电感
磁环电感
插件电感
可调电感
空心扁铜线扁平线圈
色码电感
贴片电感

## Slide 14
韦安（  - i ）特性曲线
电感器
两个基本变量: 电流 i , 磁链
一、元件特性
单位：亨 [亨利],
符号：H
常用mH ：10-3H ；
μH：10-6H等表示。
电感元件
线性非时变
电路模型

## Slide 15
电感器
一、元件特性
亨利是一位美国物理学家，他发明了电感、制造了电动机，比法拉第更早发现电磁感应现象，对电磁学贡献颇大。电感的单位即是以他的名字命名的。
电感元件
电路模型

## Slide 16
二、线性电感的VCR关系及特性
+


## Slide 17
惯性
记忆
储能
动态
电感元件的特性
初始电流
在直流电路中电感相当于短路。
电感电流iL(t)不能发生跳变
Notes: 因为电感元件和电容元件是对偶元件，所以电感元件具有和电容元件相似的特性。……当电感电压为有限值时，电流的变化率。

## Slide 18
KVL、VCR
KCL、VCR
电容与电感的串并联
一、电容的串并联
C1
u
i
+
_
u1
n个电容串联
C2
u2
Cn
un
+
+
+
_
_
_
1. 电容的串联
2. 电容的并联
q1
_
+
C1
in
i
u
+
_
i1
C2
i2
Cn
_
+
+
_
q2
qn
n个电容并联
Ceq
u
i
+
_
i
等效电容

## Slide 19
in
Ln
un
+
_
_
+
+
_
u1
u2
L1
u
i
+
_
i1
L2
i2
n个电感并联
二、电感的串并联
1. 电感的串联
2. 电感的并联
Leq
u
i
+
_
等效电感
KVL、VCR
KCL、VCR
L1
u
i
+
_
u1
n个电感串联
L2
u2
Ln
un
+
+
+
_
_
_

## Slide 20
例1 C =4F，其上电压如图(b)，试求iC(t), pC(t)和 wC(t),并画出波形。
解：

## Slide 23
uS
1
-1
1 2
3 4 t
(b)

## Slide 24
【例】如图所示电路，已知 求 时的电流i(t)。
解
电感的VCR
KVL
电容的VCR
KCL

## Slide 25
THE END

## Slide 26
解：
例2 C =2F，电流如图(b)，初始电压u (0)=0.5V, 试求 时电容电压,并画出波形。
+
uC
-
iS
iC
C
iS
0 1 t
(b)
1

## Slide 27
uC
0 1 t
1
0.5