## Slide 1
动态方程及初值计算

## Slide 2
电路的结构、状态发生变化
支路接入或断开
电路参数变化
一、换路
动态电路——含动态元件的电路
Notes: 由于能量的存储和释放需要一个过程，所以RC电路存在暂态过程。电路参数变化，比电路中电源值的变化，元件参数的变化

## Slide 3
uC
t
0
求开关由1  2，uC的波形？
新的稳定状态
t1
?
US
二、过渡过程（瞬态过程）
过渡过程
前一个稳定状态
t
一阶电路（瞬态）分析
0
t
过渡过程产生的原因
1. 电路结构发生变化：换路 外因
2. 电路内部含有储能元件 L 、 C 内因
Notes: 由于能量的存储和释放需要一个过程，所以RC电路存在暂态过程。电路参数变化，比如电路中电源值的变化，元件参数的变化
一阶电路分析（或者称一阶电路的暂态分析）就是指从电路结构或者参数发生变化时刻开始直至进入稳定工作状态的电流电压的变化规律

## Slide 4
列写电路方程。
KVL：
VCR：
一阶常系数微分方程
分析步骤（时域分析）：
1 依据电路两类约束，以所求响应为变量，列换路后的微分方程
2 确定所须初始条件（初始值）
3 解微分方程
RC
换路定则

## Slide 5
f(t)
1. t = 0+与t = 0 的概念
换路在 t=0时刻进行
0  t = 0 的前一瞬间 (开关未动作)
0+ t = 0 的后一瞬间（开关已动作）
初始值即 t = 0+时uC (0+) 、 iC (0+) 、 uL (0+) 、 iL (0+) uR (0+) iR (0+) 等的值。
0
0+
0
t
初始状态
uC(0－) 、 iL(0－)
初始值

## Slide 6
t = 0+时刻
当iC()为有限值时
iC
uC
C
+
-
q (0+) = q (0-)
uC (0+) = uC (0-)
电荷守恒
1.电容
=0
一、推导
换路定则
换路瞬间，若电容电流为有限值， 则电容电压（电荷）在换路前后保持不变。
结论一
Notes: 实际电路中电容电流为有限制，所以0-到0+的积分就为零，所以……。不可能为无穷大，若电流为无穷大，那么电阻R上的电流也是，那儿电阻消耗的能量也是无穷大，不成立。

## Slide 7
当uL () 为有限值时
t = 0+时刻
iL
uL
L
+
-
2.电感
L (0+)= L (0-)
磁链守恒
=0
换路瞬间，若电感电压为有限值，则电感电流（磁链）在换路前后保持不变。
结论二
Notes: 有关电感的换路定则，可以同理电容元件，从电流、电压的积分关系推导得到，也可以从电感具有惯性特性角度来看，因为电感是惯性元件，且ul=l*dil/dt,所以电感电流在0+时刻不会发生跃变，因为

## Slide 8
注意
（2）换路定则反映了能量不能发生跃变。
（1）电容电流和电感电压为有限值是换路定则成立的条件。
其他量的初始值，比如iC (0+) 、 uL (0+) 、 iL (0+) 、uR (0+)、 iR (0+)？
Notes: 也是电容、电感惯性特性的体现。

## Slide 9
在0－等效电路中（开关未动作）求初始状态uC(0－)和iL(0－)；
换路前的电路电路已经达到稳定、电容→开路、电感→短路
2. 根据换路定则得 uC(0＋) 和 iL(0＋)；
3. 画出0＋等效电路：换路后的电路。（开关已动作）
4. 在0＋等效电路中求其他待求电压电流变量的初始值。
（方向:原来假定的电容电压、电感电流的参考方向）
初始值计算
利用替代定理画t=0+时的等效电路－－电容用电压等于uC(0＋)的电压源替代；电感用iL(0＋)的电流源替代。
注意画图

## Slide 10
【例】开关闭合前电路已稳定,uS = 10V, R1=30, R2=20, R3=40。求开关闭合时电感电压和电容电流的初始值。
Notes: 求解时不一定求il0+或者uc0-,但是一定会利用这俩值。
看这样一个电路，在T=0时刻，开关闭合，换路前电路已达稳态，那么

## Slide 11
0 －等效电路
解：(1) 由0-等效电路求 iL(0-)和 uC(0-)
(2) 由换路定则
uS = 10V, R1=30, R2=20, R3=40。
Notes: 对直流稳态电路，电感相当于短路，电容相当于开路

## Slide 12
(3) 由0+等效电路求其它值
0 +等效电路
接上例
uS = 10V, R1=30, R2=20, R3=40。
Notes: 恒流源两端的电压有电路其他部分决定

## Slide 13
0 +等效电路
0.2 A
+
4V
-
iC(0+)
i1(0+)
接上例
R1
uS = 10V, R1=30, R2=20, R3=40。

## Slide 14
例7 开关打开前电路已稳定, 求初始值
解：(1)求初始状态uC(0－ ) 及 iL(0－ )

## Slide 15
t<0时电路已稳定,电感看作短路，电容看作开路，作t=0-等效图

## Slide 16
(2)由换路定则，
(3)作t=0+等效图
(4)求初始值

## Slide 18
0 －等效电路求uC(0－)和iL(0－)
uC(0＋)、iL(0＋)
换路定则
0 +等效电路
求解其他初始值
b. 电容 电压源
电感 电流源
a. 换路后的电路
小结

## Slide 19
THE END

## Slide 20
例8 原电路已稳定,uS = 10V, R1=2, R2=3, R3=1， C=0.1F,L=0.1H。求开关打开时各电感电压、电容电流及R3电压的初始值
解：(1)求初始状态uC(0－ ) 及 iL(0－ )
电路已稳定,电感看作短路，电容看作开路，作t=0-等效图.
R1
R3
+
uC
-
C
t=0
+
uS
-
iR1
L
+
uL
-
iC
R2
iL

## Slide 21
可得：
R1
R3
+
uC (0－ )
-
+
uS
-
iR1 (0－ )
+
uR2 (0－ )
-
R2
iL (0－ )
t= 0-图
R1
R3
+
uC
-
C
t=0
+
uS
-
iR1
L
+
uL
-
iC
R2
iL

## Slide 22
(2)由换路定则，得：
(3) 作t=0+等效图
R1
R3
+
uC
-
C
t=0
+
uS
-
iR1
L
+
uL
-
iC
R2
iL
R3
+
6V
-
R2
t= 0+图
2A
iC (0+ )
+
uL (0+ )
-
+
uR3 (0+ )
-

## Slide 23
思考：换路时，电容电流、电感电压、电阻R3电流及电压有无跳变？
(4)求初始值
R3
+
6V
-
R2
t= 0+图
2A
iC (0+ )
+
uL (0+ )
-
+
uR3 (0+ )
-