## Slide 1
一阶电路的全响应

## Slide 2
全响应：非零初始状态和外激励共同作用时的电路的响应。
以RC电路为例
uC (0)=U0

## Slide 3
非齐次方程
已知：开关K闭合前uC (0)=U0，t =0时，开关闭合，求uC (t)？
其解为:
则：
自然（固有）响应
强制响应

## Slide 4
t
uC
0
全响应 = 强制响应+自然（固有）响应
结论一
uCh
U0 US
自然响应
uCp
US
强制响应
U0
uC
全响应
全响应 = 稳态响应+暂态响应
结论二

## Slide 5
零输入响应
零状态响应
全响应= 零输入响应+零状态响应
结论三
t
0
uC
U0
零输入响应
US
零状态响应
全响应

## Slide 6
小结
全响应的有不同的分解方法
按响应的能量来源不同分：
        全响应=零输入响应+零状态响应
按电路的响应形式分：
        全响应=强制响应+固有（自然）响应
按电路的响应特性分：
        全响应=稳态响应+暂态响应

## Slide 7
THE END

## Slide 8
判断零输入，零状态，全响应：
外激励:换路后或开关动作后（t>0）是否有独立源
内激励:元件的初始储能，即初始状态是否为0，即未换路或开关未动作，（t=0-时）去判别， uC (0)=0?, iL (0)=0?
两类激励
零输入响应:无独立源（外激励），有初始状态（内激励）
零状态响应:有独立源（外激励），无初始状态（内激励）
全响应响应:有独立源（外激励），有初始状态（内激励）

## Slide 9
已知：uC(0-)=1V
图中，电容换成电感，判别方法类似。

## Slide 10
=
+
uC1(0-)=0
uC2 (0-)=U0
uC (0)=U0
S(t=0)
+
–
uC
US
R
C
i
+
–
uR
S(t=0)
+
–
uC1
US
R
C
i1
+
–
uR1
S(t=0)
+
–
uC2
R
C
i2
+
–
uR2
两类激励
外激励（独立源）
内激励（元件的初始储能）
只适用于线性电路!!!!!