## Slide 1
特勒根定理

## Slide 2
★特勒根第一定理
即所有支路吸收功率的代数和为零。
功率守恒
任意一个具有b条支路、n个节点的集总参数网络，
设它的各支路电压和电流分别为uk和ik (k＝1、2、3、…b)，
支路电压和电流取关联参考方向

## Slide 3
★ 特勒根第二定理
似功率守恒
′
有向线图相同
支路电压：uk u'k
支路电流： ik i'k
关联参考方向

## Slide 4
验证
相同的有向线图：

## Slide 5
i1=3A， i2=-2A，i3=1A， i4=1A，i5=4A，i6=5A。
由(a)图求出
u1=6V，u2=-4V，u3=2V，
u4=4V，u5=2V，u6=-8V；
6×3＋(-4)×(-2)＋2×1＋4×1＋2×4＋(-8)×5＝0
特勒根第一定理

## Slide 6
由(b)图求出
i1'=2A,i2'=0A,i3'=-2A,
i4'=2A,i5'=0A, i6'=2A。
u1'=4V,u2'=0V,u3'=4V，
u4'=8V,u5'=4V,u6'=-8V；
4×2＋0×0＋4×(-2)＋8×2＋4×0＋(-8)×2＝0
特勒根第一定理

## Slide 7
i1=3A， i2=-2A，i3=1A， i4=1A，i5=4A，i6=5A。
u1=6V，u2=-4V，u3=2V，
u4=4V，u5=2V，u6=-8V；
i1'=2A,i2'=0A,i3'=-2A,
i4'=2A,i5'=0A, i6'=2A。
u1'=4V,u2'=0V,u3'=4V，
u4'=8V,u5'=4V,u6'=-8V；
特勒根第二定理
(a)
(b)

## Slide 8
【例】 如图所示电路中NR仅由电阻组成，当图(a)端口11' 接2A电流源时，电压u1=10V,u2=5V;若如图(b)将电流源移到22' 端口，端口11' 接5Ω电阻，试求此时流过5Ω电阻的电流i1'。
解：图(a)和图(b)拓扑结构相同
有相同的有向图，
参考方向关联

## Slide 10
NR仅由电阻组成(k=3,…,b)

## Slide 11
由已知u1=10V,u2=5V;由图(a)可知i1=-2A,i2=0A；
由图(b)可知,u1' =5i1 ' ，i2' =-2A
i1' =0.5A

## Slide 12
THE END