## Slide 1
戴维南定理和诺顿定理

## Slide 2
实际工程中，如果我们只需求解电路中某一特定支路的电流或电压。。。
问题引出
R5
I5
R1
R3
+
_
R2
R4
U
N
+
–
uoc
R0
R0
iSC
等效变换分析方法
戴维南定理
诺顿定理!
Notes: 前面我们已经学习了如何利用等效变换分析法求这样一个线性含源二端网络的等效电路。
今天 我们就再给大家介绍两种求线性含源二端网络等效电路的方法，分别是戴维南定理和诺顿定理。这两种分析方法给出了求线性含源二端网络等效电路普遍适用的形式，因而应用更广泛。

## Slide 3
一、戴维南定理（Thevenin's theorem）
戴维南(Thevenin)：法国电信工程师,在研究了基尔霍夫电路定律以及欧姆定律后于1883 年提出了著名的戴维南定理，用于计算更为复杂电路上的电压、电流。

## Slide 4
1、戴维南定理内容
2. 换路时，电容电压是连续的，没有跃变；电流不是连续的，发生跃变。
戴维南定理内容
任一线性有源二端网络N，就其两个输出端a、b而言总可等效为一个独立电压源和线性电阻串联的电路。
等效
a
b
i
u
+
_
N
线
性
含
源
+
–
i
u
a
b
+
_
uoc
R0
uoc
i=0
N
+
_
a
b
N0
a
b
N内所有
独立源置零
R0
N
戴维南
等效电路

## Slide 5
二、诺顿定理（ Norton's theorem ）
诺顿(Norton)：美国贝尔电话实验室工程师,于1926年提出了著名的诺顿定理，用于计算更为复杂电路上的电压、电流。

## Slide 6
1、诺顿定理内容
等效
a
b
i
u
+
_
N
线
性
含
源
R0
i
u
a
b
+
_
iSC
N
a
b
iSC
N0
a
b
N内所有
独立源置零
R0
N
诺顿
等效电路
2. 换路时，电容电压是连续的，没有跃变；电流不是连续的，发生跃变。
诺顿定理内容
任一线性有源二端网络N，就其两个输出端a、b而言总可等效为一个独立电流源和线性电阻并联的电路。

## Slide 7
戴维南定理和诺顿定理统称为等效电源定理
三、线性含源单口网络的等效电路
(a)
(b)
戴维南
等效电路
诺顿
等效电路

## Slide 8
戴维南定理和诺顿定理统称为等效电源定理
三、线性含源单口网络的等效电路
(a)
(b)
R0=∞
R0=0
isc
+
_
uoc

## Slide 9
四、定理的几点应用说明：
2. 被等效的有源二端网络是线性的，且与外电路之间
1. 等效是对外电路而言，对内不等效；
不能有耦合关系;
i
u
a
b
外电路
+
_
N
控制量
3. 求等效电路的R0时，应将网络中的所有独立源置零，而
4. 当R0≠0和R0≠∞时，有源二端网络既有戴维南等效电路
受控源保留;
又有诺顿等效电路，并且uOC 、iSC和R0存在关系：

## Slide 10
THE END

## Slide 11
2、戴维南定理证明
定理证明目标：
i
u
a
b
+
_
N
+
–
i
u
a
b
+
_
uoc
R0
端口u-i关系
一致

## Slide 12
证明方法
替代定理+叠加定理
替代
证明：

## Slide 13
定理得证
等效
+
–
i
u
a
b
外电路
+
_
uoc
R0
i
u
a
b
外电路
+
_
N