## Slide 1
互易定理

## Slide 2
一、互易性

## Slide 3
一、互易性
互易网络—— 具有互易性的网络
对于只有一个激励作用下的线性不含受控源的电路，
将激励和响应的位置互换，相同激励的响应不变。

## Slide 4
二、互易定理内容
激励响应
位置互换
i１'＝i２
三种形式
形式一：
激励：独立电压源
响应：支路电流
仅有线性
电阻组成
注意
i１'
+
uS
-
互易前后对应支路激励和响应参考方向取一致性

## Slide 6
二、互易定理内容
激励响应
位置互换
u１'＝u２
三种形式
形式二：
激励：独立电流源
响应：开路电压
仅有线性
电阻组成
注意
+
u1'
-
iS
互易前后对应支路激励和响应参考方向取一致性

## Slide 7
二、互易定理内容
激励响应
位置互换
数值上 iS = uS， 则i１'＝u２
三种形式
形式三：
激励：独立电压源/电流源
响应：开路电压/短路电流
仅有线性
电阻组成
注意
i1'
iS
互易前后对应支路激励和响应参考方向取不一致性

## Slide 8
1、互易定理适用于不含受控源的单个独立源激励的线性网络的分析；
2、要注意互易前后响应和激励参考方向的一致性；
注意
3、要注意互易前后电路仅改变响应和激励的位置，不改变电路拓扑结构。

## Slide 9
四、应用实例
【例1】 图(a)所示电路，电阻R未知,试求电流i。
解：
激励，响应互易
根据互易定理形式一
i = i′
互易前后响应
激励的关联性

## Slide 10
对于图(c),有
电桥平衡

## Slide 11
【例2】已知图（a）所示电路中i2＝0.1A ；若将电路改为图（b）所示时，测得i1'＝0.4A。试求R之值。
解：
有图（a）得 u2= 20i2 = 2 V

## Slide 12
【例2】已知图（a）所示电路中i2＝0.1A ；若将电路改为图（b）所示时，测得i1'＝0.4A。试求R之值。
(c)
图(c)根据互易定理形式二
u1"=u2=2V

## Slide 13
【例2】已知图（a）所示电路中i2＝0.1A ；若将电路改为图（b）所示时，测得i1'＝0.4A。试求R之值。
(c)
线性网络的齐次性
u1'＝2 u1"＝4V
R = u1' / i1'
= 4/0.4=10Ω

## Slide 14
THE END

## Slide 15
激励
响
应
三、互易定理证明
证明：
NR为支路3-b
特勒根
定理
响
应
激
励
利用特勒根定理证明

## Slide 16
激励
响应
三、互易定理证明
响
应
激
励
两式相减得：
形式一：
互易定理形式一得证
类似得形式二形式三